ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого

РАЗВиТиЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Зазерского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от 26.02.08

04/11-5-08 ГП-ПЗ

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Ростов-на-Дону

2011 г

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого

РАЗВиТиЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Зазерского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/11-5-08 ГП-ПЗ

Том 1

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Директор                                                                                                             Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                                             В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2011 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                          В. В. Болотова

Ведущий  архитектор                                                                  В.С. Пономарева

Экономическая часть:

Экономист                                                                                              И.А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной

инфраструктуры                                                                                Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                    И.А. Кондаков

Инженер                                                                                              Ю. В.Кочуева

Инженер                                                                                         А. Е. Дорошенко

Руководитель группы                                                                     Н. Ю. Зинченко

Ведущий специалист                                                                     А. А. Коршунова

Состав проекта:

Генеральный план Зазерского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Зазерского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области.

Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

По генеральному плану Зазерского сельского поселения:

- Ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:25000;

4.  Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5.  Схема планируемых границ функциональных зон; М 1:25000;

6. Схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма,

М 1:25000;

7.  Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и

схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. Сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По схемам генеральных планов населенных пунктов Зазерского  с.п.:

9.    План современного использования территории х. Араканцев и Дымков м 1: 5000

10. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Араканцев и х.Дымков.

11.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории х. Араканцев и х.Дымков, м 1: 5000.

12.   План современного использования территории х.Зазерский и х.Кустоватов.

13. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Зазерский и х. Кустоватов.

14.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  х. Зазерский и х.Кустоватов, м 1:5000.

15.   План современного использования территории х. Кухтачев м 1:5000.

16. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Кухтачев.

17.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  х. Кухтачев.

Содержание

Введение	6

1.Цели  и задачи проекта	7

2. Основные положения	8

2.1. Экономическое развитие	8

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание	8

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование	14

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.	20

2.5. Экология и благоустройство .	29

2.6. Охрана объектов культуры.	31

Введение

Генеральный план Зазерского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. №191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принятым Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года.

- Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150.

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором Ростовской области А.М. Бояриновым -07.12.07 г.

- Постановлением Главы Зазерского сельского поселения № 45 от 22 ноября 2007 г.

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Ростовской агломерации, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

Статус муниципального образования и его роль в системе расселения.

Зазерское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тацинский район Ростовской области, административный центр района ст. Тацинская

Зазерское сельское поселение расположено в юго- восточной части Тацинского района.

По северо-западу граничит со Суховским сельским поселением,  по востоку – с Морозовским районом, по югу – с Константиновским районом, по западу – с Ермаковским сельским поселением.

Общая площадь территории - 28318 га. В состав поселения входят пять  хуторов, в которых проживает 1590 человека.

- Цели и задачи проекта

Основной целью  генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Зазерского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Для осуществления обозначенных целей необходимо  выполнить задачи по совершенствованию жилищной политики, системы обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, производственного комплекса, обеспечить охрану окружающей среды и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 2. Основные положения

### 2.1. Экономическое развитие

Планируемая экономическая политика Зазерского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Тацинского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

На территории поселения действуют 47 ИП КФХ, ОАО «Зазерское».

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 15438,31 га. На этих землях выращивают зерновые и технические культуры.

Для устойчивого развития Зазерского сельского поселения должны получить развитие следующие направления:

-    социальное обустройство сельских населенных пунктов;

- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в поселении;

-    осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения;

### 2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Общая численность населения

В состав поселения входят пять хуторов, в которых проживает 1590 человек:

- х. Зазерский - административный центр,  739 чел.;

- х. Араканцев - 424 чел.;

- х. Дымков - 185 чел.;

- х. Кустоватов - 137 чел.

- х. Кухтачев - 105 чел.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Зазерского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения Зазерского с.п.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х. Зазерский | 739 | 771 | +32 |
| 2 | Х. Араканцев | 424 | 444 | +20 |
| 3 | Х. Дымков | 185 | 185 | - |
| 4 | Х. Кустоватов | 135 | 137 | - |
| 5 | Х. Кухтачев | 105 | 105 | - |
|  | всего | 1590 | 1642 | +52 |

Существующее население Зазерского с.п. – 1590 чел.

Проектируемое на расчетный срок – 1642 чел.

Увеличение численности населения на 3,3% .

Проектная занятость по основным отраслям.

Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Зазерском сельском поселении отражены в таблице 2.

Таблица 2

Структура занятости населения по отраслям экономики Зазерского сельского поселения по классификатору ОКВЭД

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 468 | 470 | 479 | 482 |
| Промышленность | чел. | - | - | - | - |
| Строительство | чел. | - | - | - | - |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | чел. | 16 | 15 | 14 | 15 |
| Транспорт, складское хозяйство и связь | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Образование | чел. | 61 | 61 | 36 | 36 |
| Здравоохранение и социальные услуги | чел. | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории: | чел. | - | - | - | 128 |
| итого | чел. | 550 | 551 | 535 | 539 |

В Зазерском сельском поселении нет промышленных предприятий и предприятий, занимающимися строительством.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Зазерского сельского поселения на 1 января 2010г.  составил 20 тыс.м2.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 12,6 м2/чел.

Существующее население – 1590 человек.

20 000 / 1590 = 12,6 м2/чел.

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения на первую очередь и к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки.

Норму жилой обеспеченности на расчетный срок принимаем 13,5 м2/чел.   Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

- На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

1642 чел ×13,5 м2/чел ≈ 22 210 м2

# Объем нового строительства на расчетный срок составит – 2,21 тыс. м2.

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

- На расчетный срок объем нового строительства составит:

22210 м2 – 20000 м2 = 2210м2

На новой территории размещается 0,94 тыс. м2 нового жилищного строительства и 1,27 тыс. м2  нового строительства на территории существующей жилой застройки.

Предполагаемое новое жилищное строительство - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

# Таблица 3

# Распределение жилищного фонда Зазерского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 1590 | 1642 |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 20 | 22,21 |
| в том числе: |  |  |  |
| в малоэтажных квартирных жилых домах | тыс. кв.м | - | - |
| в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 20 | 22,21 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | - | 20 |
| Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 0,94 |
| в том числе: |  |  |  |
| в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 0,94 |
| Реконструкция, новое строительство на территории существующей жилой застройки, тыс. м2 | тыс. кв.м | - | 1,27 |
| Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 12,6 | 13,5 |

Таблица 4

Распределение жилищного фонда Зазерского с. п. по населенным пунктам

| Показатели | х. Зазерский | х. Араканцев | х. Дымков | х. Кустоватов | х. Кухтачев | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел |  |
| сущ., чел. | 739 | 424 | 185 | 135 | 105 | 1590 |
| Расч. срок, чел | 771 | 444 | 185 | 137 | 105 | 1642 |
| Прирост/убыль населения | +32 | +20 | 0 | 0 | 0 | +52 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 |  |
| Сущ. тыс. м2 | 8,99 | 5,77 | 2,18 | 1,76 | 1,3 | 20 |
| в жилых домах усадебного типа | 8,99 | 5,77 | 2,18 | 1,76 | 1,3 | 20 |
| Расч. срок, тыс. м2 | 10 | 6,48 | 2,41 | 1,92 | 1,4 | 22,21 |
| в жилых домах усадебного типа | 10 | 6,48 | 2,41 | 1,92 | 1,4 | 22,21 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 8,99 | 5,77 | 2,18 | 1,76 | 1,3 | 20 |
| Новое строительство, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
| в жилых домах усадебного типа | 0,58 | 0,36 | - | - | - | 0,94 |
| Реконструкция, новое строительство на территории существующей жилой застройки, тыс. м2 | 0,43 | 0,35 | 0,23 | 0,16 | 0,1 | 1,27 |
| Жилобеспеченность населения |  |
| Сущ. м2/чел | 12 | 13,6 | 11,8 | 12,8 | 12,4 | 12,6 |
| Расч. срок, м2/чел | 13 | 14,6 | 13 | 14 | 13 | 13,5 |

Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Зазерского сельского  поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

# Образование

Таблица 5

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа», , х. Зазерский, Тацинский район, Ростовская область; Площадь участка – 14000 м2 | 240 | 128 |
| Муниципальное образовательное учреждение - начальная школа», х.Араканцев , Тацинский район, Ростовская область; Площадь участка – 13000м2 | 150 | 17 |
| Всего | 390 | 145 |

# Таблица 6

# Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Кол-во детей чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Буратино, х. Зазерский, Тацинский район, Ростовская область. Площадь участка – 5411м2 | 140 | 23 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ручеек, х.Араканцев, Тацинский район, Ростовская область Площадь участка – 2882м20, | 70 | 23 |
| Всего | 210 | 46 |

Проектное решение

В Зазерском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

# Здравоохранение

# Таблица 7

# Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 2 | По заданию на проектирование |

На территории Зазерского  с.п. расположены:

- 2 фельдшерско-акушерских пункта – в х. Зазерский, х. Араканцев.

Проектное решение.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 8.

# Таблица 8

# Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| Специализированный дом-интернат | Рядом с участком ДК S = 0,2 |

# Культура

Таблица 9

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

|  | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДК, мест | 230 | 132 | - | х. Зазерский |
| клубы, кол-во | 3 | - | Реконструкция существующих клубов | х. Араканцев, х. Кустоватов, х. Кухтачев |
| Библиотеки, тыс. экз. | 20,601 | 7,0 | - | х. Зазерский, х. Араканцев |

Проектные решения

Реконструируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 10.

Таблица 10

Реконструируемые  учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Многофункциональный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе, кинотеатр. | 0,2 | Реконструкция существующего дома культуры в х. Зазерский. |

# Физическая культура и спорт

# Таблица 11

# Расчет потребности в учреждениях физической культуры

и спорта на перспективу

|  | Современное состояние | Необходимая вместимость на расчетный срок | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 2,1 | 1,5 | 3,35 |  |
| Спортивный зал , ед | 2 | 2 | 2 | При школах |

Проектируемые рекреационные территории спортивно-оздоровительного назначения

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок в х. Зазерский.  – 0,25 га;

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок в х. Араканцев  – 0,25 га;

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок в  х. Кухтачев– 0,25 гага;

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок на юго-западе от х. Кустоватов  – 0,25 га.

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок на севере от х. Дымков  – 0,25 га.

Таблица 12

Учреждения торговли и общественного питания, административно-деловые.

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговля и общественное питание |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м | 218,5 | - | х. Зазерский – 108, х. Араканцев – 75,3, х. Кустоватов – 12, х. Кухтачев - 25 |
| Административно- деловые учреждения |
| Администрация |  | 1 |  |  |
| АТС | Кол-во | 1 |  |  |
| Отделение связи | Кол-во | 2 | - | х. Зазерский, х. Араканцев |

### 2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Архитектурно-планировочная организация территории Зазерского поселения совершенствуется.

При комплексной оценке территории и выборе стабилизационного варианта развития была  определена единая концептуальная установка: в сфере сельского хозяйства сохранение существующего контингента населения при существенном преобразовании производственной составляющей.

Существующее население  Зазерского с.п. –  1590 чел.

Проектируемое население на расчетный срок –  1642 чел. (2030 г).

Для сохранения населенных пунктов необходимо обеспечить государственную поддержку каждому личному подсобному хозяйству, КФХ, малому, среднему бизнесу и крупным АПК.

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» должны получить устойчивое развитие сельские территории.

Существующее положение

Хутор Зазерский находится на обоих берегах реки Кагальник, при впадении в нее правых притоков – балок Матвеева и Борисова.

Сложившаяся планировочная структура хутора состоит из двух частей: основной, расположенной на правом  берегу реки Кагальник и небольшой территории на левом берегу.

Протяженные кварталы  с однорядной застройкой перерастают в усложненные линейные  формы, представленные  элементами разветвленной планировки.

Существующее население - 739 человек.

Проектируемое население – 771 человек.

В хуторе развита система культурно-бытового обслуживания: общеобразовательная основная школа на 128 учащихся, детский сад на 23 места, дом культуры  с библиотекой, ФАП

магазины, почта, танцплощадка.

Проектное решение

По схеме  генерального  плана  х. Зазерский определены и упорядочены границы кварталов жилой застройки, транспортная сеть, система зеленых насаждений и культурно- бытового обслуживания.

Существующие границы х. Зазерский не изменялись.

Главная улица – улица Центральная, основные транспортные  улицы – ул. Октябрьская,  ул. Центральная.

Хутор Араканцев

Существующее положение

Х. Араканцев  расположен на севере Зазерского с. п.

Хутор расположен в верховьях реки, при слиянии балок Игнаткина, Лубяной, Прямой, Араканцева –  по обоим берегам реки Кагальник.

Существующая планировочная структура сложилась вдоль и вокруг двух осей: реки Кагальник и улицы 70 лет Октября.

Река делит хутор на две неравные части, из которых левобережная часть имеет простую линейную форму в виде двусторонней и односторонней планировки и отличается компактностью. Правобережная часть – это два протяженных  квартала с односторонней застройкой.

Существующее население – 424 человек.

Проектируемое население – 444 человека.

Система культурно-бытового обслуживания развита: начальная школа на 17 учащихся, детский сад  на 23 места, сельский клуб с библиотекой, ФАП,  магазины, почта.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Араканцев упорядочены границы кварталов жилой застройки, разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания.

Существующие границы х. Араканцев не изменялись.

Главная улица хутора – ул. 70 лет Октября, основные транспортные улицы – ул. 70 лет Октября, ул. Садовая.

Хутор Дымков

Существующее положение

Х. Дымков расположен  на левом берегу реки при впадении балок Вязовая и  Нижняя осиновая.

Существующая планировочная структура в виде  вытянутых кварталов односторонней и двусторонней застройки сложилась вдоль главной улицы и реки Кагальник.

Северная граница хутора Дымков и южная хутора Араканцев настолько близки, что фактически их можно считать одним населенным пунктом.

Существующее население – 185 человек.

Проектируемое население – 185 человек.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Дымков уточнены  границы кварталов жилой застройки,  разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания (определены площадки для размещения объектов соцкультбыта в т. ч. передвижных).

Существующие границы х. Дымков  не изменялись.

Главная  улица – пер. Вязовый, основные транспортные улицы – пер. Степной, пер. Вязовый.

Хутор Кустоватов

Существующее положение

Хутор Кустоватов расположен на правом берегу реки, при впадении в нее б. Кустоватой.

В сложившейся планировочной структуре упорядоченная застройка наблюдается вдоль улицы Пролетарской. Возможно в перспективе слияние хуторов Кустоватова и Зазерского.

Из соцкультбыта – сельский клуб и магазины.

Существующее население – 137 человек.

Проектируемое население – 137 человек.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Кустоватов были определены границы кварталов жилой застройки, системой озеленения и укрепления овражно-балочной сети, а также резервирования площадок для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Главная улица – ул. Пролетарская, основные транспортные улицы – пер. Садовый, ул. Пролетарская.

Хутор Кухтачев

Существующее положение

Хутор Кухтачев  расположен на правом берегу реки Кагальник. Селитебная территория хутора разделена балкой Соломатина на две части.

Основная ее часть вытянута с юго-запада на северо-восток Существующая планировочная структура - это несколько усложненная линейная форма  в виде двусторонней и односторонней  планировки удлиненных кварталов

Существующее население – 105 человек.

Проектируемое население – 105 человек.

Главная улица – ул. Победы.

Функциональное зонирование территории

Общая площадь земель Зазерского с.п. составляет 28318 га.

В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 27808,24 га. Земли населенных пунктов - 406 га, транспорта – 25 га, земли специального назначения – 8,76 га, земли водного фонда – 70 га. Земли промышленности, лесного фонда, запаса и резервные – отсутствуют.

Таблица 13

Категории земель Зазерского  с.п. по целевому назначению.

| № п.п. | Показатели | ед. изм. | Современное состояние на 01.01.10г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 28318 | 28318 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 27808,24 | 27811,77 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 406 | 406 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | - | - |
| 1.4. | Земли транспорта ( + ж/д отвод) | га | 25 | 25 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | - | - |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 70 | 70 |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | 8,76 | 5,23 |
| 1.8. | Иных зон - резервные | га | - | - |
| 1.9. | Земли запаса | га | - | - |
|  | Итого: | га | 28318 | 28318 |

Согласно пункту 4.2 « установление, изменение размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств 1 и 2 класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации».

Развитие основных функциональных зон Зазерского  с.п. представлены в таблице 14.

Таблица 14

Баланс  земель населенных пунктов Зазерского сельского поселения

по функциональному зонированию

| № п.п | Показатели | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Зазерский | х. Араканцев | х. Дымков | х. Кустоватов | х. Кухтачев | Х.Зазерский | х. Араканцев | х. Дымков | х. Кустоватов | х. Кухтачев |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Площадь населенного пункта | 151 | 107 | 56 | 25 | 67 | 151 | 107 | 56 | 25 | 67 |
| 1.1. | Жилая зона | 90,3 | 49,1 | 21,4 | 14,6 | 13,7 | 99,9 | 60,8 | 36,2 | 17 | 36,9 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | 4,5 | 3,2 | - | 0,02 | 0,03 | 4,6 | 4,6 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| 1.3. | Производс-твенная зона | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,8 |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | 11 | 7,5 | 4,1 | 2,4 | 2,17 | 36,6 | 24,8 | 14,6 | 5,7 | 13,8 |
| 1.5. | Рекреацион-ная зона (территория общего пользования | 7 | 4 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 9 | 5 | 2 | 1,3 | 1,1 |
| 1.6. | Зона сельхоз. Использова-ния | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Зона специального назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
|  | Иные зоны | 38,2 | 43,2 | 28,8 | 6,68 | 50,2 | - | 11,5 | 2,6 | 0,4 | 13,3 |

Функциональные зоны населенных пунктов

1. Жилые зоны.

Жилые зоны формируются 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

2. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

3. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

5.   Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

Таблица 15

Уровень обеспеченности зелеными насаждениями жителей населенных

пунктов Зазерского  с.п.

| № п.п | Наименование населенного пункта | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населе-ние, чел. | Зелень общего пользо- вания, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насажде-нииями общего пользова-ния, м2/чел | Населе-ние, чел. | Зелень общего пользо-вания, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насаждении-ями общего пользования, м2/чел |
| 1 | Х. Зазерский | 739 | 70000 | 95 | 771 | 90000 | 117 |
| 2 | Х. Араканцев | 424 | 40000 | 94 | 444 | 50000 | 113 |
| 3 | Х. Дымков | 185 | 17000 | 92 | 185 | 20000 | 108 |
| 4 | Х. Кустоватов | 137 | 13000 | 95 | 137 | 13000 | 95 |
| 5 | Х. Кухтачев | 105 | 9000 | 86 | 105 | 11000 | 105 |
|  | Всего по населенным пунктам | 1590 | 149000 | 94 | 1642 | 184000 | 112 |

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

- Зона специального назначения в населенных пунктах.

На существующее положение в границах населенных пунктов зон специального назначения нет.

Новое кладбище предлагается разместить  в границах хутора Кухтачев – 0.3 га

### 2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Зазерского сельского поселения проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения, уменьшения потерь воды в системах водоснабжения хуторов, генеральным планом предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Выполнение разведочных работ в пределах территорий населенных пунктов поселения с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод и проведением государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

2. Проведение в хуторах Зазерский, Араканцев, Дымков, Кухтачев работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения и прокладке водопроводных сетей по новым направлениям с кольцеванием сетей и установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

3. Замена водонапорных башен и глубинных насосов в артезианских скважинах, строительство новых артезианских скважин в хуторах Араканцев, Дымков, Кухтачев.

4. Строительство дополнительных водонапорных башен в хуторах Араканцев, Дымков, Кухтачев, Зазерский.

## 5. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Кустоватов в составе двух артезианских скважин и водонапорных башен.

## 6. Установка в системах водоснабжения населенных пунктов электролизного оборудования для обеззараживания воды.

7. Выполнение работ по оборудованию зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоотведение.

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реку Кагальник. Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения;

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо- и теплоснабжение.

Проектом генерального плана, предлагается выполнить 100% газификацию всех хуторов сельского поселения в течение расчетного срока реализации генерального плана..

Газификацию хуторов поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.)

Газоснабжение населенных пунктов поселения предлагается выполнить по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории давлением до 0,6 МПа от ГРС Тацинская с ответвлением трубопроводов к каждому населенному пункту поселения и установкой в каждом населенном пункте ГГРП.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ

# Системы связи.

Проектом предлагается  полная модернизация всех АТС с заменой аналогового оборудования на цифровое, что позволит повысить качество связи и расширить объем предоставляемых дополнительных услуг;

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь.

В целях развития почтовой связи на территории района, предлагается выполнение следующих мероприятий:

- оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

- проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

В целях развития транспортной инфраструктуры Зазерского сельского поселения Тацинского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- в целях обеспечения возможностей финансирования работ по  реконструкции, ремонту и текущему содержанию рекомендуется оформить в муниципальную собственность Тацинского района, с последующим присвоением значения местной автомобильной дороги общего пользования автодорогу х. Кухтачев – автодорога «пос. Стычновский – х. Кухтачев» (до границы Константиновского района);

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- возможность размещения в х. Зазерский автозаправочной станции на одну заправочную колонку и станции технического обслуживания легковых автомобилей на два поста;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания, оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

3) благоустройство прибрежной территории;

4) агролесомелиорация.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов   по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. До выполнения  планировочных работ на проектируемых  территориях необходимо снять растительный грунт.

В Томе 2 представлена краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту, и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Зазерского сельского поселения.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

Территория Зазерского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории.

На территории застройки населенных пунктов проектом предлагается использовать овраги для зеленых зон отдыха. Поскольку овраги в естественном состоянии являются естественными тальвегами, направление поверхностного стока сохраняется. Склоны оврагов  планируют, делая их более пологими, при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2м. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами - посадкой трав,  древестно-кустарниковой растительности. При откосах, имеющих крутизну более 25-35⁰, предусматривается террасирование.

Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 	     	  планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение поливов на оползневых склонах;

- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки;

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток;

- применение агролесомелиорации.

В графических материалах (М 1:5000) на опорных планах населенных пунктов нанесены зоны возможного разрушения склонов балок  (граница территории с уклоном  > 100‰), где необходимо предусмотреть рассмотренные выше мероприятия.

Более подробно мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

При использовании естественных понижений рельефа (ручьев, оврагов, балок) в качестве коллекторов для сброса сточных вод дождевой канализации проектом предлагается  провести мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска и устройство гидроизоляции (в целях защиты подземных вод).

От очистных сооружений отвод воды организовать по быстротокам. Грунт ниже выпуска укрепить бетоном с устройством водоотбоев.

Для уменьшения скорости движения воды и укрепления дна в оврагах проектом предлагается устройство донных сооружений из плетня, дерева, камня или бетона.

Более подробно мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Мероприятия по борьбе с просадочностью.

Явление просадочности заключается в уменьшении прочности пород при увлажнении и доуплотнении, которое сопровождается  необратимым изменением их структуры. Неравномерные просадки  пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образования в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения сооружений.

Лессовидные суглинки первой надпойменной террасы р. Кагальник местами непросадочны и проявляют просадочные свойства I типа.

Вторая надпойменная терраса р. Кагальник сохранилась местами, в виде останцов. Высота террасы над урезом реки залегают на аллювиальных суглинках и супесях. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа при мощности просадочной толщи 5-10 м. Однако в х. Зазерском зафиксировано значение просадки от собственного веса, равное 8,04 см. Таким образом, следует учесть наличие участков со II типом по просадочности.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта.

# Благоустройство прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов (пруд «Осиновый» балочный, пруд «Дымковский» балочный; пруд «Зазерский» русловый), русла реки Кагальник, в границах поселения, и прилегающих территории:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Мероприятия    по    обеспечению    надежности    и    безопасности гидротехнических сооружений :

- определение собственников ГТС, числящихся бесхозяйными, а так же принятие решений по дальнейшему использованию, консервации или ликвидации этих сооружений;

-      обследование гидротехнических сооружений;

- выполнить первоочередные мероприятия по ремонту и восстановлению водохозяйственных объектов с целью обеспечения ГТС в технически исправном состоянии, обеспечивающем допустимый уровень риска аварий на них;

- провести комплектацию ГТС необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, обеспечивающей ведение мониторинга на современном техническом уровне для получения своевременных данных о состоянии ГТС;

- выполнить комплекс мер, направленных на предупреждение  и снижение последствий при возникновении аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, включая составление сценариев возможных аварий и зон их воздействия с нанесением на карты населенных пунктов  и  объектов экономики, подвергающихся затоплениям в результате аварии на ГТС;

- повысить качество и эффективность обучения, и повышение квалификации эксплуатационного персонала.

Необходимые мероприятия должны быть приняты Администрацией Зазерского сельского поселения после проведения требуемых изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и территорий  общего пользования.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями   на стадии рабочего проекта.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Санитарная очистка территории.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

В настоящее время оформляются документы трёх участков для размещения объектов коммунального хозяйства (свалки) на территории Зазерского сельского поселения:

- х.Зазерский, 0,2 км на северо-запад от ул.70лет Октября; площадь – 2га; емкость – 0,5тыс.тонн; заполнение – 30%;

- х.Арканцев, 0,85 км на юго-восток от пер.Зазречный; площадь – 1,8га; емкость – 0,4тыс.тонн; заполнение – 25%;

- х.Кустоватов, 0,5км на юго-запад от ул.Пролетарская; площадь – 0,2га; емкость – 0,1тыс.тонн; заполнение – 28%.

## Вывоз мусора от населения и организаций производится самовывозом и по договорам с КФХ (крестьянские (фермерские) хозяйства). Транспортные средства, осуществляющие сбор и вывоз ТБО, КФХ выделяются по мере необходимости, в достаточном  количестве.

Проектное предложение.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территорий хуторов с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме: на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается -3%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица 16

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 1590 | 0,450 | 1,1 | 715,5/ 1749 |  |  |
| Расчетный срок 2030г. | 1642 | 0,813 | 1,99 | 1335/ 3267,6 | 867,75/ 2124 | 354 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

Санитарная зона от жилой застройки до существующих мест для размещения объектов коммунального хозяйства (свалки) на территории поселения не соответствует нормативным показателям. В данном проекте предлагается закрытие свалок и рекультивация земель.

Проектом предлагается устройство полигона ТБО на новом участке - в 1167м на север от жилой застройки х. Зазерский.

Необходимая площадь для размещения полигонов составляет 0,41га.

Полигон будет действовать до открытия межмуниципального полигона в Тацинском с.п. (приблизительно – 2013 г.), в дальнейшем  предполагается его закрытие и рекультивация нарушенных земель.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется создание  мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение.

В Зазерском сельском поселении  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя   уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков      предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг. В среднем количество смета на текущий момент составит 800 тонн, на расчетный срок  4810 тонн.

Смёт вывозится на полигон ТБО и может использоваться для изоляции слоёв насыпи ТБО.

2.5. Экология и благоустройство.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Зазерского сельского  поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных   веществ;

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех  предприятиях;

- производить  мониторинг за состоянием  атмосферного воздуха и установку  стационарных и передвижных постов за соблюдение  выбросов в атмосферу  вредных веществ;

- использование проектируемыми котельными газового топлива;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III);

- сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам  поселения.

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- создание канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- строительство ливневой канализации с  очистными сооружениями;

- организация регулярного  гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана почв.

- организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность,

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений,

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта,

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления,

- создания вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

- принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов;

Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытье и дезинфекцию мусоросборочных контейнеров и ящиков.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19);

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий)).

2.6. Охрана объектов культуры.

На территории Зазерского сельского поселения расположены объекты археологического наследия:

Таблица 17

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Зазерского  сельского поселения.

| № | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наледия | Местонахождение объекта археологического наледия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Курганная группа «Прямой» (2 кургана) | В 1,5 км к северо-востоку от северной окраины н.п. Араканцев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550 |
| 2 | 21 | Курганная группа «Дымков II» (3 кургана) | В 0,8 км к югу от южной окраины н.п. Дымков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 551 |
| 3 | 32 | Курган «Зазерский II» | В 1 км к востоку от юго-восточной окраины н.п. Зазерский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 552 |
| 4 | 33 | Курганная группа «Денисовский» (5 курганов) | В 2,5 км к северу от северной окраины н.п. Зазерский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 553 |
| 5 | 34 | Курганная группа «Дымков» ( 2 кургана) | В 2,7 км к юго-востоку от юго-восточной окраины н.п. Зазерский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 554 |
| 6 | 35 | Курганная группа «Зазерский I» (4 кургана) | В 0,3 км к западу от западной окраины н.п. Зазерский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 555 |
| 7 | 61 | Курган «Кустоватый I» | В 4 км к западу от северной окраины н.п. Кустоватый | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 556 |
| 8 | 62 | Курган «Кустоватый II» (2 кургана) | В 0,8 км к северо-западу от северной окраины н.п. Кустоватый | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 557 |
| 9 | 63 | Курганная группа «Кухтачи I» (2 кургана) | В 0,5 км к западу от юго-западной окраины н.п. Кухтачи | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 558 |
| 10 | 64 | Курганная группа «Кухтачи II» (2 кургана) | В 2 км к западу от северо-западной окраины н.п. Кухтачи | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 559 |
| 11 | 122 | Курганная группа «Вязовый» (3 кургана) | В 3,5 км к югу от южной окраины н.п. Фоминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 560 |

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73 – ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-3С «Об объектах культурного (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением иных работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности  памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 №315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительного регламента в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Зазерского  сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.