ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого

РАЗВиТиЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Зазерского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от 26.02.08

04/11-5-08 ГП-ПЗ

Том II

Пояснительная записка

Обосновывающая часть

Ростов-на-Дону

2011 г

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого

РАЗВиТиЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Зазерского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/11-5-08 ГП-ПЗ

Том 2

Пояснительная записка

Обосновывающая часть

Директор                                                                                                             Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                                             В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2011 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                            В. В. Болотова

Ведущий  архитектор                                                                    В.С. Пономарева

Экономическая часть:

Экономист                                                                                               И.А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной

инфраструктуры                                                                                 Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                    И.А. Кондаков

Инженер                                                                                             Ю. В. Кочуева

Инженер                                                                                         А. Е. Дорошенко

Руководитель группы                                                                      Н. Ю. Зинченко

Ведущий специалист                                                                     А. А. Коршунова

Инженерно-геологическая характеристика территорий

Начальник отдела Геослужбы                                                   Р.Р. Микашинович

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженер                                                                                               О. Д. Банных

Состав проекта:

Генеральный план Зазерского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Зазерского сельского поселения Тацинского района Ростовской области

Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

По генеральному плану Зазерского сельского поселения:

- Ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:25000;

4.  Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5.  Схема планируемых границ функциональных зон; М 1:25000;

6. Схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма,

М 1:25000;

7.  Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и

схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. Сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По схемам генеральных планов населенных пунктов Зазерского  с.п.:

9.    План современного использования территории х. Араканцев и Дымков М 1:5000;

10. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Араканцев и х.Дымков, М 1:5000;

11.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории х. Араканцев и х. Дымков, М 1:5000;

12.   План современного использования территории х. Зазерский и х. Кустоватов, М 1:5000;

13. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Зазерский и х. Кустоватов М 1:5000;

14.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  х. Зазерский и х. Кустоватов, М 1:5000;

15.   План современного использования территории х. Кухтачев М 1:5000;

16. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Кухтачев, М 1:5000;

17.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  х. Кухтачев, М 1:5000.

| Содержание. |
| --- |
| Том II | Пояснительная записка по проекту генерального плана Зазерского сельского поселения Тацинского района Ростовской области. Обосновывающая часть. | Стр. |
|  | Введение | 6 |
| 1. | Общие сведения о территории Зазерского сельского поселения | 7 |
| 2. | Цели и задачи проекта | 9 |
| 3. | Природно-ресурсный потенциал | 10 |
| 3.1. | Рельеф | 10 |
| 3.2. | Инженерно-геологические условия | 10 |
| 3.3. | Минерально-сырьевые ресурсы | 10 |
| 3.4. | Климат | 11 |
| 3.5. | Гидрография | 11 |
| 3.6. | Земельные ресурсы | 12 |
| 3.7. | Растительность и животный мир | 14 |
| 4. | Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана | 16 |
| 4.1. | Оценка состояния и использования территории | 16 |
| 4.2. | Система расселения | 17 |
| 4.3. | Население | 17 |
| 4.4. | Трудовые ресурсы | 22 |
| 4.5. | Жилищный фонд, расчет территорий нового строительства. | 30 |
| 4.6. | Система культурно-бытового обслуживания | 34 |
| 4.7. | Архитектурно-планировочная организация территории. | 42 |
| 4.8. | Функциональное зонирование. | 44 |
| 4.9. | Транспортная инфраструктура | 47 |
| 4.10. | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 53 |
| 4.11. | Инженерная инфраструктура | 65 |
| 5. | Охрана окружающей среды | 76 |
| 6. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и памятников археологии. | 84 |
| 6.1. | Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Зазерского сельского поселения объектами культурного наследия. | 86 |
| 6.2. | Зоны охраны объектов культурного наследия | 86 |
| 7. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана | 88 |

Введение

Генеральный план Зазерского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. №191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принятым Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года;

- Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150;

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором Ростовской области А.М. Бояриновым - 07.12.07 г.;

- Постановлением Главы Зазерского сельского поселения № 45 от 22 ноября 2007 г.

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Ростовской агломерации, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства»;

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

- Общие сведения о территории Зазерского сельского поселения

Краткая историческая справка.

Администрация Зазерского сельского поселения расположена в южной части Тацинского района, Ростовской области, в 34 км от районного центра ст. Тацинской и 220 км от областного центра г. Ростов-на-Дону.

В январе 1992 года Распоряжением №18 от 11 января главой Зазерской сельской администрации был назначен Артеменко Юрий Иванович (продолжающий работать в настоящее время).

В соответствии с ФЗ от 16.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 9 октября 2005 г. состоялись выборы Главы муниципального образования и депутатов Собрания Зазерского сельского поселения.

На основании постановления от 10.10.2005 г., №72/534 Территориальной избирательной комиссии Тацинского района, Ростовской области главой избран Артеменко Юрий Иванович – действующий на основании Устава (Решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 23.11. 2005 г, №11 «О принятии Устава муниципального образования «Зазерское сельское поселение»), 15.11.2005 года была произведена регистрация Администрации Зазерского сельского поселения, (Решение Собрания депутатов Зазерского сельского поселения от 20.10.2005 года, №4 «Об образовании Администрации Зазерского сельского поселения и наделения ее правами юридического лица»).

Администрация Зазерского сельского поселения работает на основании регламента, утвержденного Собранием депутатов Зазерского сельского поселения от 15.02. 2006 года, № 19.

12 октября 2008 года состоялись выборы Главы муниципального образования и депутатов Собрания депутатов Зазерского сельского поселения.

На основании постановления от 13.10.2008 года, №53-10 Территориальной избирательной комиссии Тацинского района, Ростовской области главой избран на новый срок (с 2008-2012г.) Артеменко Юрий Иванович.

Администрация Зазерского сельского поселения является юридическим лицом и находится по адресу: 347064, Ростовская область, Тацинский район, х. Зазерский, ул. Центральная 48.

В состав Зазерского сельского поселения входят пять населенных пунктов: х. Зазерский, х. Кустоватов, х. Кухтачев, х. Араканцев, х. Дымков.

На территории поселения осуществляли свою деятельность два с/х предприятия: СПК «Зазерское» (Бывший колхоз «Ленинский путь»), СПК «Кагальник» (бывший колхоз «Большевик»). На сегодняшний день на территории поселения находится одно предприятие ОАО «Зазерское», генеральный директор – Шишкалов Д.А.  Направление в с/х предприятии – зерноводческое, животноводство отсуствует. Сельскохозяйственных угодий – 5931,1 га, в т. ч. пашни 5015,6 га, пастбища – 915, 5 га.

На территории поселения осуществляли свою деятельность  - 78 КФХ, на сегодняшний день осуществляют свою деятельность всего – 48 КФХ.

Численность населения – 1609 человек на 01.01. 2009г.

В х. Зазерском, х. Араканцев находятся и работают два ФАПа, две школы: МОУ Зазерская общеобразовательная школа, МОУ Араканцевская неполная школа.

Имеется два муниципальных детских садика: «Ручеек» - Араканцев, «Буратино» -

х. Зазерский.

В каждом населенном пункте сельского поселения имеются и работают сельские клубы: х. Араканцев, х. Зазерский, х. Кустоватов, х. Кухтачев.

Все хутора сельского поселения связаны с районным центром - станицей Тацинской асфальтированной дорогой. В населенных пунктах имеется водопровод, кроме х. Кустоватов. На территории поселения  находятся два лесных массива, которые расположены на окраинах х. Араканцев, х. Кухтачев.

Река Кагальник протекает по территории всех хуторов сельского поселения.

Географическое положение территории поселения

Зазерское сельское поселение расположено в юго-восточной части Тацинского района.

По северу граничит с Суховским сельским поселением,  по востоку – с Морозовским районом, по югу – с Константиновским районом, по западу – с Ермаковским сельским поселением.

Общая площадь территории - 28318 га.

В состав поселения входят пять  хуторов, в которых проживает 1590 человек.

- Цели и задачи проекта

В соответствии с Градостроительным кодексом цель разработки генерального плана Зазерского сельского поселения – определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и населенных пунктов и функционального назначения территорий.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные задачи Генерального плана:

- Выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- Определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации;

- Выявление инвестиционно-привлекательных зон и объектов для создания устойчивой занятости населения;

- Определение границ населенных пунктов;

- Установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

- Природно-ресурсный потенциал

  - Рельеф

Территория Зазерского с.п. расчленена балками: Игнаткина, Лубяная, Прямая, Араканцева, Вязовая, Матвеева и Борисова.

Хутора размещаются в долине реки Кагальник.

Абсолютные отметки в пределах хуторов – от 45 до 62 м.

Рельеф - ровный, слабоволнистый,  с уклонами 1-2% до 5-8%.

3.2 Инженерно-геологические условия

В состав Зазерского сельского поселения входят пять населенных пунктов, расположенных в долине р. Кагальник.

Хутор Араканцев находится в верховьях реки, при слиянии балок Игнатенко, Лубяной, Прямой, Араканцева – и по обоим берегам р. Кагальник с урезом воды в пределах хутора 59,7-63,4 м. Абсолютные отметки поверхности 60-81м.

Хутор Дымков расположен на левом берегу реки при впадении балок Вязовая и Нижняя Осиновая. Абсолютные отметки уреза воды изменяются в пределах 54-58м; поверхности – 55-69м.

Хутор Зазерский находится на обоих берегах реки Кагальник, при впадении в нее правых притоков – балок Матвеева и Борисова. Отметки урезов воды 47,9-49,8 м; поверхности – 47 -62 м.

Хутор Кустоватов расположен на правом берегу реки, при впадении в нее б. Кустоватой. Абсолютные отметки уреза воды 44,4-46м; отметки поверхности – 47-62 м.

Хутор Кухтачев находится также на правом берегу р. Кагальник, на абсолютных отметках 45-51м; отметки уреза воды – от 38 до 38,8м.

Пойма р. Кагальник сложена илистыми песками и супесями. Вода в пределах поймы залегает на глубине 0,5-1,5м.

Первая надпойменная терраса р. Кагальник развита повсеместно. Ширина террасы от нескольких десятков метров до 0,5км, высота над урезами воды 3-5м. Терраса сложена песками и глинами с редкой мелкой галькой, покрытыми маломощными лессовидными суглинками. Грунтовые воды залегают на глубине 2-5м. Лессовидные суглинки местами непросадочны и проявляют просадочные свойства I типа.

Вторая надпойменная терраса р. Кагальник сохранилась местами, в виде останцов. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа при мощности просадочной толщи 5-10 м. Однако в х. Зазерском зафиксировано значение просадки от собственного веса, равное 8,04 см. Таким образом, следует учесть наличие участков со II типом по просадочности. Грунтовые воды на II надпойменной террасе залегают на глубинах от 4-5м и более 10м.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9м.

Территория Зазерского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

3.3 Минерально-сырьевые ресурсы

В границах Зазерского сельского поселения  месторождений полезных ископаемых нет согласно письму №ЮР-05-44/1834 от 07.09.2011г. Департамента по недропользованию по южному федеральному округу (ЮГНЕДРА).

3.4. Климат

Территория Зазерского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которого характерны: мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето. В отдельные годы наблюдается засуха.

Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности, часто сопровождающиеся морозами и метелями. Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. В это время преобладает ясная погода.

Летом обычно наблюдается тихая, ясная и очень теплая погода. Иногда отмечаются ветры шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями. Осенью, особенно в первой ее половине, стоит теплая и ясная погода, во второй половине сезона характер погоды меняется на зимний.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,30С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3000 - 32000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе - 8,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -380С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Снежный покров впервые появляется в конце ноября – начале декабря. Устойчивым он становится в конце декабря – начале января. За зимний период средняя высота снежного покрова составляет 12см.

В третьей декаде марта снежный покров сходит окончательно. В начале апреля средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через +50С, а в конце второй декады – через +100С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается 170 дней.

В апреле происходит быстрое нарастание температур, в первой декаде мая средняя суточная температура воздуха переходит через +150С и начинается жаркое лето. Средняя месячная температура воздуха в июне – июле составляет + 21...+230С.  Максимальная температура достигает + 410С.

Средняя годовая сумма осадков - 388мм, из них в теплый период выпадает 243мм. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4.

В теплый период года часто наблюдаются суховеи. За год насчитывается до 75 дней с суховеями.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (восточные, юго-восточные), составляющие 44-54%.  Среднегодовая скорость ветра составляет 5,3м/с.

Безморозный период продолжается в среднем -170 дней.

Глубина промерзания грунта в среднем составляет – 0.8 - 1.0 м.

3.5 Гидрография

Зазерское сельское поселение Тацинского района  относится к категории территорий ограниченно обеспеченных гидрологическими ресурсами.

По  территории поселения протекает река Кагальник, правый приток Дона.

Река берет начало примерно в 2 км северо-западнее хутора Араканцев. Река не судоходна, ее длина – 117км. Начинается Кагальник неглубокой балкой в степи на возвышении около 170 м.

В области Донецкого кряжа реку характеризуют скалистые берега. Во многих местах река заболочена.

Пруды

Пруды Зазерского сельского поселения балочные  (Тюриновский, Дымковский, Осиновый) и русловой - Зазерский.

Они расположены в населенном пункте ст. Тацинская  следующим образом:

- 1. Пруд «Осиновый» - 5,5 км восточнее х. Дымков;

- 2. Пруд «Дымковский» - 1 км на юго-восток от х. Дымков;

- 3. Пруд «Зазерский» - 1 км на северо-восток от х. Зазерский;

- 4. Пруд «Тюриновский» - 5 км на запад от х. Кустоватов.

3.6 Земельные ресурсы

Зазерское сельское поселение находится в зоне донского северо-западного района темнокаштановых почв и южных черноземов, переходных к каштановым почвам.

Почвенный район занимает самую западную, более увлажняемую часть каштановой зоны.

Почвообразующими материнскими породами района являются красно-бурые структурные солонцеватые глины и их делювий в северной половине и желто-бурые глины и суглинки - в южной.

В южной половине распространены малогумусные тяжелосуглинистые и суглинистые южные черноземы, переходные к темнокаштановым почвам. Небольшие возвышенные участки покрыты типичными южными черноземами на лёссовидных породах.

По своим агрономическим свойствам местные черноземы уступают типичным южным черноземам, которые в южной части почвенного района маломощны; и то и другое является отрицательным моментом для развития культурных растений; с ними необходимо бороться; кроме того, обе разности черноземов обладают плохой агроструктурой.

На территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

В сельском поселении наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. В результате земельной реформы в ведении сельских органов самоуправления, переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

За период проведения земельной реформы в области был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений в области и был принят ряд нормативных актов.

Вопросы купли-продажи и залога земель сельскохозяйственного назначения решаются на региональном уровне, а пока возрастает значение аренды как механизма перехода земли к наиболее эффективным землепользователям.

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

Включение земли как недвижимости в гражданский оборот влечёт за собой участие её в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и пр.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

Государственная кадастровая оценка земель области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ от 25.08.99г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316 и постановления области от  26.01.2001г. №84 ФГУП была проведена кадастровая оценка земель населенных пунктов Ростовской области.

Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов утверждены постановлением Администрации области от 28.04.2008г. № 212  «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области».

Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществлять более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

При отдельных обстоятельствах изъятия в оценку стоимости земли могут быть введены повышающие коэффициенты.

В результате определены удельные показатели кадастровой стоимости земель поселений области (в руб/м2).

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75 - 80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и для расчета ставок арендной платы за землю.

3.7 Растительность и животный мир

Зазерское сельское поселение находится в зоне типчаково-ковыльной степи, подзона злаковой степи, связанная с областью распространения "коричневых" (солонцеватых) южных черноземов и темнокаштановых почв, расположена к востоку и юго-востоку от разнотравно-ковыльной подзоны.

Условия режима влаги здесь не слишком благоприятны для растительности, так как количество осадков уменьшается до 400-350 мм в год, а испарение, в силу более высокой температуры вегетационного периода и большей сухости воздуха, увеличивается. Исчезновение лугово-степных растений, в большинстве случаев относящихся к группе "разнотравья" (двудольным), обусловливает большее, по сравнению с разнотравно-ковыльной подзоной, однообразие растительного покрова; узколистные злаки, главным образом, типчак, ковыли доминируют в травостое степи.

В летнее время происходит выгорание степи; в это время зеленеют лишь немногие виды с более поздним периодом вегетации, а также лучше приспособленные к летнему зною, чем растения, период вегетации которых совпадает с концом мая и началом июня.

Селивановское лесничество, куда территориально вошел Тацинский район и Зазерское  с.п., относится к сухостепной зоне.

Естественная растительность сохранилась до 25% общей территории – в местах, непригодных для пахотных угодий. Байрачные леса приурочены к балкам и склонам речных долин. Основной формацией байрачных лесов являются дубравы, реже встречаются берестняки и осинники. Берестники встречаются как вторичные образования на местах сведенных дубрав. Они также развиты на опушках наветренных, природных и приводораздельных частей склонов балок. Кустарниковые заросли представлены бобовником, терном, шиповником, боярышником, крушиной. Изредка встречаются осинники, занимающие районы опушки дубрав.

Значительные площади заняты защитными лесными насаждениями искусственного происхождения, их площадь составляет 268 тыс. га, в основном это полезащитные и приовражные лесные полосы, а также насаждения на песках.

Породный состав защитных насаждений – вязы приземистый и гладкий, робиния, дуб, гледичия, абрикос, ясень зеленый, на песках – сосна обыкновенная.

Животный мир характеризуется биоразнообразием. Среди обитателей степей на рассматриваемой территории представлены млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, насекомые, земноводные.

По схеме охотхозяйств Тацинского района  вся территория Зазерского с. п. входит в Зазерское  охотхозяйство.

По письму 1.4/1346 от 09.06.2010 Депохотрыбхоза РО была в табличной форме (табл.1) представлена численность охотничьих животных за 2009-2010 гг.

Таблица 1

Численность охотничьих животных за 2009-2010 гг в Тацинском районе Ростовской области по охотхозяйствам.

| Вид живот-ного | Численность, (гол) |
| --- | --- |
|  | «Зазерское» | «Тацинское» | «Степное» | «Крюковское» | «Качалинское» |
| Олень европейский | - | - | - | 15 | 116 |
| Косуля | - | - | - | 42 | 28 |
| Кабан | - | - | - | 131 | 103 |
| Лисица | 37 | 91 | 48 | 39 | 20 |
| Заяц-русак | 1203 | 776 | 924 | 507 | 197 |
| Серая куропатка | 1730 | 1336 | 2258 | 57 | 112 |
| Фазан | 390 | - | 195 | - | - |
| Сурок-байбак | - | - | 26 | 592 | 401 |
| Огарь | - | - | - | 28 | 34 |
| Пеганка | 50 | - | 46 | - | - |
| Кряква | 1330 | 2350 | 458 | 107 | 126 |
| Чирки | - | - | - | 76 | 81 |
| Пастушковые | 1330 | 1782 | 1840 | 374 | 356 |
| Ондатра | 918 | 1110 | 1326 | - | - |
| Барсук | - | 4 | - | - | - |
| Волк | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |

4.  Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения

генерального плана

4.1 Оценка состояния и использования территории

Комплексная оценка территории Зазерского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

Зазерское сельское поселение находится в юго- восточной части Тацинского района.

Общая площадь территории  поселения – 28318 га.

Существующее население – 1590 человек.

Основной автодорогой, проходящей по территории поселения, является автодорога межмуниципального значения ММ 61-299 «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск - г. Константиновск – ст. Тацинская - х. Зазерский».

Ближайшая железнодорожная станция расположена в ст. Тацинской (станция «Тацинская» - 30 км).

По инженерно-геологическим условиям территория поселения расположена на водоразделе реки  Кагальник. Водораздел, расчлененный балками Игнаткина, Лубяной, Прямой, Араканцева, Вязовая, имеет волнистую поверхность.

В верховьях этих балок расположены хутора Зазерский, Араканцев, Дымков, Кустоватов и Кухтачев.

Минерально-сырьевых ресурсов в границах Зазерского поселения  нет.

По численности населения здесь наблюдалась отрицательная динамика с 2006 по 2009 г.г., а с 2009 – 2010 г.г. численность незначительно увеличилась.

В поселении нет промышленных предприятий и предприятий строительной индустрии.

При рассмотрении населения по возрастным группам в динамике  прослеживается значительное снижение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного и возрастание группы лиц старше трудоспособного.

На территории поселения действуют 47 ИП КФХ, ОАО «Зазерское».

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 15438,31 га. На этих землях выращивают зерновые и технические культуры.

Существующая инженерная инфраструктура:

- Водоснабжение. Централизованными системами водоснабжения оборудованы  хутора Зазерский, Араканцев, Дымков, Кухтачев.

- Водоотведение. В настоящее время сети хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют.

- Газоснабжения на момент разработки генерального плана нет. Отопление школ, детских садов, ДК и т.п. осуществляется от угольных топочных.

- Электроснабжение. Сверхнормативный износ электрических сетей приводит к потерям электроэнергии и продолжительности перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

- На территории поселения  мобильная связь отсутствует.

- Телевидение. Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%.

Социальная инфраструктура наиболее полно представлена в двух хуторах:

х. Зазерский и х. Араканцев.

Система планировочных ограничений на Зазерское сельское поселение разработана на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

Территории с особыми условиями использования  для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- 200м - водоохранная зона реки Кагальник  с прибрежными защитными полосами – 50м;

- 50 м – водоохранная зона от прудов Тюринский, Зазерский, Дымковский, Осиновый;

3- территории ограниченного градостроительного развития по рельефу с уклоном > 100 промилле (обозначены на опорных планах поселения и населенных пунктов);

4- ширина санитарно-защитных зон:

- от ЛЭП – 110 кВ – 20 м;

- от ЛЭП – 35 кВ – 15 м по обе стороны от крайних проводов;

- от сельских кладбищ – 50 м;

- от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 300 м;

- от полигонов ТБО – 1000 м;

- от территории скотомогильника (биотермической ямы) – 1000м;

- от водозаборных скважин – 30-50 м;

- от водонапорных башен – 15-20 м.

4.2 Система расселения

Особенностью сельского расселения является его тесная связь с социально-экономическим укладом.

Все населенные пункты непосредственно связаны с земельными ресурсами как средством производства.

На их рост и развитие определяющее влияние оказывает тип использования площади сельхозугодий, степень концентрации трудовых затрат в расчете на единицу этой площади.

Система расселения Зазерского с. п. включает пять населенных пунктов в пределах долины реки Кагальник:

- х. Зазерский

- х. Араканцев

- х. Дымков

- х. Кустоватов

- х. Кухтачев.

Они объедены общностью производственных связей, транспортной сети, системы обслуживания.

4.3 Население

Динамика численности населения и его половозрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями и служат фундаментом для дальнейших расчетов в создании генеральных планов поселений.

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для страны в целом, так и для всех ее городских и сельских поселений.

Общая численность населения

В состав поселения входят пять хуторов, в которых проживает 1590 человек:

- х. Зазерский - административный центр,  739 чел.;

- х. Араканцев - 424 чел.;

- х. Дымков - 185 чел.;

- х. Кустоватов - 137 чел.;

- х. Кухтачев - 105 чел.

Население сельских населенных пунктов сокращается ввиду отсутствия рабочих мест и неудовлетворительных социальных условий.

На протяжении исследуемого периода с 2006 по 2008 год динамика численности постоянного населения указывает на то, что Зазерское  сельское поселение входит в число поселений области с  отрицательной динамикой. Снижение численности населения в рассматриваемый период происходит равномерно с  незначительными сдвигами к уменьшению или увеличению темпов. В основе снижения численности лежат как естественные, так и миграционные демографические процессы.

С 2009 по 2010 численность населения незначительно увеличилась, в основном, за счет миграционных процессов.

Динамика численности постоянного населения Зазерского сельского поселения, по данным статистического управления, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика численности постоянного населения Зазерского сельского поселения за период 2006-2010 гг.

По приведенным в таблице данным видно, что за 5 лет, с 2006 по 2008 год, население поселения уменьшалось. Однако за последние два года наблюдается обратная тенденция.

В исследуемый период естественное движение населения изменяется более равномерно по сравнению с миграционным, которое идет на встречных курсах и имеет волнообразный и мало предсказуемый характер.

По итогам миграционного движения за пять лет Зазерское сельское поселение увеличилось приблизительно на 22 человек, по итогам естественного движения -  уменьшилось на  18 человек.

Естественное движение населения Зазерского сельского поселения на протяжении последних лет характеризуется убылью и составляет в среднем за год - 0,27%, что превышает областной и общероссийский уровни убыли населения. Рождаемость и смертность в среднем за исследуемый год составили – 0,75% и 0,88%  соответственно.

За последние несколько лет численность населения незначительно увеличивается.

Но показатель смертности населения поселения по сравнению со средними показателями по стране и области в целом  остается повышенным из-за повышенной доли лиц старше трудоспособного возраста.

Острой остается проблема смертности в трудоспособном возрасте и, особенно, среди мужского населения.

Современные параметры рождаемости более чем в два раза уступают уровню, который требуется для простого воспроизводства поколений.

На перспективу динамика естественного движения населения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ.

Программа Президента РФ по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости.

По национальной программе «Здоровье» закупается медицинское оборудование, увеличивается количество бригад скорой помощи, проводится вакцинация населения.

Реализация этой программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи для сельских жителей и, как следствие, снижению смертности.

Помимо государственной поддержки, на естественные демографические процессы значительное влияние оказывает уровень развития социальной инфраструктуры, уровень благосостояния населения, уровень транспортной доступности и т.д.

Миграционное движение

За счет миграционного движения за последний год численность населения поселения увеличилась на 8 чел.

В Зазерском сельском поселении нет крупных предприятий, поэтому миграционные процессы в нем достаточно динамичны.

Половозрастная структура

Доля мужчин в целом по поселению снижается и на 01.01.10г. составила 764 чел.- около 48% населения, женщин - 826 чел. – 52%.

В Зазерском сельском поселении соотношение мужчин и женщин отражает общие показатели по стране и характеризуется преобладанием женского населения.

Таблица 3

Структура населения по населенным пунктам

| № п/п | Населенные пункты (01.01.2011г.) | Категории населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | работающие | пенсионеры | учащиеся | Дошкольного возраста |
| 1 | х. Зазерский | 375 | 137 | 135 | 41 |
| 2 | х. Араканцев | 152 | 108 | 101 | 15 |
| 3 | х. Дымков | 70 | 52 | 17 | 7 |
| 4 | х. Кустоватов | 47 | 36 | 12 | 6 |
| 5 | х. Кухтачев | 23 | 31 | 14 | 5 |
| 6. | Всего по категориям населения | 667 | 364 | 279 | 74 |

При рассмотрении населения по возрастным группам в динамике прослеживается значительное снижение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного и некоторое возрастание группы лиц старше трудоспособного.

Доля трудоспособного населения увеличилась, что связано с вхождением в данную возрастную группу повышенного числа молодежи.

Вместе с тем прослеживается увеличение доли лиц в пожилом возрасте и уменьшении количества лиц в возрасте моложе трудоспособного.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь составляет 5 лет, на срок генерального плана - 20 лет, произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения.

Для расчета использованы данные, предоставленные администрацией Зазерского сельского поселения и статистическим управлением Тацинского района с 2006 по 2010гг.

По состоянию на 01.01.2010г. численность населения Зазерского сельского поселения составила 1590 человек.

Помимо прогнозов численности населения на первую очередь и расчетный срок генерального плана рассчитана численность населения по промежуточным датам с интервалом в 5 лет, для возможной корректировки путей развития Зазерского сельского поселения в привязке к численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения по естественному приросту на первую очередь и расчетный срок произведен по формуле:

; где

Нп – ожидаемая численность населения;

Нс – существующая численность населения;

Тп – число лет первой очереди строительства (или расчетного срока):

I очередь – 5 лет;      расчетный срок – 20 лет.

Рп – среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок)

Мп – среднегодовой процент миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).

На первую очередь – 1603 чел.

;

Рис.1 Динамика изменения численности населения на первую очередь

На расчетный срок –  1642 чел.

Рис.2 Динамика изменения численности населения на расчетный срок

В проекте принята численность населения, рассчитанная по методу естественного прироста:

- на расчетный срок –  1642  чел.

При расчете динамики численности населения учитывается приток населения репродуктивного возраста для заполнения ниши вакантных мест на рынке труда, которая образуется в результате реализации крупных инвестиционных проектов, что повлечет за собой некоторые изменения демографических процессов.

Таким образом, прирост населения на срок генерального плана 20 лет (до 2030 года) составит 52 человека.

Для последующих расчетов перспективная численность населения на расчетный срок генерального плана составляет 1642 человек.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Зазерского сельского поселения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Численность населения Зазерского с.п.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х. Зазерский | 739 | 771 | +32 |
| 2 | Х. Араканцев | 424 | 444 | +20 |
| 3 | Х. Дымков | 185 | 185 | - |
| 4 | Х. Кустоватов | 137 | 137 | - |
| 5 | Х. Кухтачев | 105 | 105 | - |
|  | всего | 1590 | 1642 | +52 |

Существующее население Зазерского с.п. – 1590 чел.

Проектируемое на расчетный срок – 1642 чел.

4.4. Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Зазерского сельского поселения на 01.01.2011 г. составила 919 чел., или 58% от общей численности населения. Численность экономически активного населения сельского поселения на 01.01.2011г. составила 667 чел. – 42% от общей численности населения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит, прежде всего, между видами экономической деятельности. Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Народнохозяйственный профиль  поселения характеризуется  сочетанием  административных   и  производственных (хозяйственных) функций. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Зазерском сельском поселении отражены в таблице 5, соотношение представлено на рисунке 3.

Таблица 5

Структура занятости населения по отраслям экономики Зазерского сельского поселения по классификатору ОКВЭД

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 468 | 470 | 479 | 482 |
| Промышленность | чел. | - | - | - | - |
| Строительство | чел. | - | - | - | - |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | чел. | 16 | 15 | 14 | 15 |
| Транспорт, складское хозяйство и связь | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Образование | чел. | 61 | 61 | 36 | 36 |
| Здравоохранение и социальные услуги | чел. | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории: | чел. | - | - | - | 128 |
| итого |  | 550 | 551 | 535 | 539 |

Уменьшается количество работников в сфере образования и здравоохранения. Незначительно уменьшается число работников в сфере торговли и автосервисе. Плавно, с большим трудом, идет восстановление работников в сельском хозяйстве ( 468 чел. в 2007 до 482 в 2010).

В Зазерском сельском поселении нет промышленных предприятий и предприятий, занимающимися строительством.

Безработица на территории поселения очень высока и составляет – 206 человек около 13%, что выше среднего уровня по району (1,3%).

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых и реконструкции старых предприятий.

Сельское хозяйство

Важным направлением развития народного хозяйства Зазерского сельского поселения является сельское хозяйство.

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 15438,31 га.

На этих землях выращивают разнообразные сельскохозяйственные культуры, среди которых доминируют зерновые (ячмень, пшеница, овес, просо) и технические (подсолнечник).

Крупный рогатый скот (в том числе коровы, овцы, козы), лошадей, птицу разводят в личном подсобном хозяйстве.

Основные экономические показатели Зазерского сельского поселения за три года представлены в таблице 6.

Таблица 6

Основные экономические показатели Зазерского сельского  поселения на 01.01.2011 год (по категориям)

На территории Зазерского сельского поселения осуществляют свою деятельность  крестьянские фермерские хозяйства и ОАО «Зазерское», занимающиеся выращиванием с/х продукции.

Основная специализация ОАО «Зазерское» – растениеводство. Общая посевная площадь предприятия составляет 6229,71  га.

На территории Зазерского с.п. хорошо развито крестьянско-фермерское хозяйство. Количество ИП, КФХ – 13 + 34 = 47.

Основные сельскохозяйственные организации представлены в таблице 7. Финансовое состояние большинства из них расценивается как устойчивое.

Таблица 7

Сельскохозяйственные организации  ( ИП, КФХ, иные предприятия численностью

до 50 человек) в Зазерском с.п.

|  | Наименование малого предприятия на 01.01.2010 | Вид и профиль деятельности | Количество работающих, чел | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Глава КФХ Бабичев В.М, | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 686,6 |
| 2 | ИП Глава КФХ Аникеев С. В. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 54,1 |
| 3 | ИП Глава КФХ Зиновьев В,Н, | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 247,1 |
| 4 | ИП Глава КФХ Куренко Н.М. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 88.,9 |
| 5 | ИП Глава КФХ Матвиенко В.В. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 106,2 |
| 6 | ИП Глава КФХ Матвиенко А.В, | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 54,3 |
| 7 | ИП КФХ Сметанин П.А. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 68,8 |
| 8 | ИП Глава КФХ Родионов В,П. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 4 | 241,1 |
| 9 | ИП Глава КФХ Банько М.Е. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 177,6 |
| 10 | ИП Глава КФХ Банько В. Н. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 3 | 72,2 |
| 11 | ИП Глава КФХ Марков Д.К. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 3 | 186,6 |
| 12 | ИП Глава КФХ Гелемеев Н. А. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 63,8 |
| 13 | ИП Глава КФХ Гелемеев В.И. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 79,5 |
| 14 | ИП Глава КФХ Двугрошев В.Т. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 71,4 |
| 15 | ИП Глава КФХ Гамаюнов А. П. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 91,8 |
| 16 | ИП главаКФХ Красноперов В. П. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 688,3 |
| 17 | ИП Глава КФХ Швец А. Н. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 122,0 |
| 18 | ИП Глава КФХ Куренко Т. М. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 369,6 |
| 19 | ИП Глава КФХ Красноперова Н.В. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 156,4 |
| 20 | ИП Глава КФХ Иваненко В.В. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 232,8 |
| 21 | ИП Глава КФХ Куренко И. М. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 103,1 |
| 22 | ИП Глава КФХ Мышанский С. Н. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 252,2 |
| 23 | ИП Глава КФХ Чумаков И. Н. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 69,4 |
| 24 | ИП Глава КФХ Мышанский А. Н | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 234,7 |
| 25 | ИП Глава КФХ Загребин Н. Г. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 84,4 |
| 26 | ИП Глава КФХ Резников В.А. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 91,2 |
| 27 | ИП Глава КФХ Гаунов Р.Ю. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 55,2 |
| 28 | ИП Глава КФХ Казьменко В.В. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 568,5 |
| 29 | КФХ»Альфа» глава Рягузов В.А. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 190,6 |
| 30 | ИП Глава КФХ Пухлов Н. Т. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 63,6 |
| 31 | ИП Глава КФХ Морозов Н.В. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 34,8 |
| 32 | ИП Глава КФХ Галасун А.П. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 39,8 |
| 33 | ИП Глава КФХИванченко Н В. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 2 | 55,2 |
| 34 | ИП Исаева Л. П. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 33,3 |
| 35 | ИП Лебедев П. А. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 48,1 |
| 36 | ИП Кондранин Н. П. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 16,5 |
| 37 | ИП Мищенко В,А. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 16,5 |
| 38 | ИП Григорьев Л.А. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 48,1 |
| 39 | ИП Григорьев А.А. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 16.5 |
| 40 | ИП Мищенко Н.Н. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 16.5 |
| 41 | ИП Исаев А.Г. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 48.1 |
| 42 | ИП Мищенко С.Ф, | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 248.9 |
| 43 | ИПМищенко В. Н. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 3 | 872.5 |
| 44 | ИП Клименко А. В. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 134.1 |
| 45 | ИП Ракитский М..Д. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 102.4 |
| 46 | КФХ»Лидия» глава Минаев М.М. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 6 | 955.8 |
| 47 | КФХ «Геркулес» глава Пимонов В.П. | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 1 | 34.0 |
|  | всего |  |  | 8293,1 |

От развития сельского хозяйства во многом зависит жизненный уровень и благосостояние  населения: размер и структура питания, доход на душу населения, потребление товаров и услуг, социальные условия жизни.

Для закрепления достигнутого уровня сельскохозяйственного производства и для дальнейшего наращивания объемов производства,  необходимо осуществить ряд мероприятий:

В области производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия усилия должны концентрироваться на следующих направлениях:

- повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель;

- ускорение развитие животноводства;

- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции;

- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных реализовать задачи инновационной модели развития агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств с учетом требований продовольственной безопасности;

- совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия в части повышения оперативности и устранения ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной  продукции и материально-технических ресурсов;

- повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей.

В области устойчивого развития сельских территорий должны получить развитие следующие направления:

- социальное обустройство сельских населенных пунктов;

- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в сельских   поселениях;

- осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения;

- диверсификация занятости сельского поселения.

Промышленность

Промышленные предприятия в Зазерском с.п. отсутствуют.

Малое предпринимательство

В Зазерском сельском поселении развито индивидуальное предпринимательство, которое представлено ИП, КФХ, занимающимися сельскохозяйственным производством (описано в сельском хозяйстве) и розничной торговлей.

Организации характеризуются стабильным финансово-экономическим состоянием, что отражается на сохранении в течение трех лет (2007-2010) всех направлений бизнеса.

Перечень предприятий малого бизнеса, занимающихся сельским хозяйством представлен в таблице 7, занимающихся розничной торговлей в таблице 8.

Таблица 8

Перечень предприятий розничной торговли, расположенных на территории муниципального образования  «Зазерское сельское поселение»

| № п.п. | Наименование предприятия | Торговая площадь, кв. м | специализация | Количество работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин № 104 | 51,0 | Смешанная | 2 |
| 2 | Магазин «Валентина» | 38,3 | Смешанная | 2 |
| 3 | Магазин «Промтовары» | 20,0 | Смешанная | 1 |
| 4 | Магазин № 113 | 12,0 | Смешанная | 1 |
| 5 | Магазин № 114 | 25,0 | Смешанная | 1 |
| 6 | Магазин «Эллада» | 37,0 | Смешанная | 3 |
| 7 | Магазин «Эллада» | 37,0 | Смешанная | 3 |
| 8 | Магазин «Радуга» | 12,0 | Смешанная | 1 |
| 9 | Магазин «Олеся» | 10,0 | Смешанная | 1 |
|  | Итого |  |  | 15 |

Структура распределения индивидуального предпринимательства по отраслям народного хозяйства (в количественном соотношении) представлена на рисунке 4. Анализ структуры позволяет выявить абсолютное доминирование сферы сельхозпроизводства и торговли, что может быть обусловлено, стандартно приемлемым уровнем рентабельности и простоты организации такого бизнеса и спросом на товары массового потребления.

Рис.4. Структура распределения ИП по секторам народного хозяйства

Следует также отметить наличие на территории поселения большого количества индивидуальных предпринимателей, занимающимися сельскохозяйственным производством. На 01.01.10 г. на территории поселения всего функционировало 47 (84%) субъект КФХ. Это говорит о высокой степени концентрации капитала и труда в агросекторе поселения.

В целом инвестиционные процессы окажут существенное влияние на развитие Зазерского сельского поселения, повлекут за собой качественное преобразование территориально-планировочной организации производства и расселения.

Развитие малого бизнеса и предпринимательства

Важными задачами развития малого бизнеса и предпринимательства являются:

- снижение административных барьеров (за счет  формирования прозрачной системы оформления земельных участков, информирование о наличии производственных мощностей);

- развитие финансовой инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства;

- кооперация между крупным, средним и малым бизнесом;

- активное участие в производстве;

- формирование благоприятной среды способствующей росту численности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличению товарооборота и производственных мощностей;

- активная поддержка субъектов предпринимательства, участвующих в создании производственной деятельности, развитии приоритетных направлений;

- повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;

- повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении качества жизни населения района;

- наполнение потребительского рынка товарами и услугами  малых и средних предприятий;

- повышение доходов работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

4.5.  Жилищный фонд

Жилищный фонд Зазерского сельского поселения на 1 января 2010г.  составил 20 тыс.м2.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 12,6 м2/чел.

Существующее население – 1590 человек.

20 000 / 1590 = 12,6 м2/чел.

Территория поселения включает многоквартирный и индивидуальный жилой фонд. Общий жилой фонд существующей застройки составляет 20,0 тыс.м2 -  индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,  многоэтажная застройка  на территории Зазерского сельского поселения отсутствует.

По материалу стен: 65% (13,0 тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах, 5,5% (1,1 тыс. м2) в блочных домах, 19,5% (3,9 тыс. м2) - в смешанных, 3% (0,6 тыс. м2) – в деревянных и 7 % (1,4 тыс. м2) в прочих.

Рис. 5 Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1946 – 1970 гг. Доля таких зданий составляет 62% (12,4 тыс. кв. м) жилого фонда.

Есть здания, построенные в 1921- 1945 г. – 1% (0,2 тыс. кв. м) В значительной степени это устаревшие здания, которые уже требуют капитального ремонта.

Менее 1/3 жилищного фонда составляют здания, построенные в 1971-1995г. – 34% (6,8 тыс. кв. м) и здания, построенные после 1995 г. – 3% (0,6 тыс. кв. м), степень износа которых достаточно низкая. Они наиболее пригодны для проживания населения.

Рис.6 Структура общей площади жилищного фонда поселения по году постройки

Анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию показал, что большинство объектов, около 7,4 тыс. м2 (37%), находится в состоянии по проценту износа от 0 до 40%, 12,4тыс. м2, (62%) находится в состоянии по проценту износа от 40 до 60%. Доля объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих проведения капитального ремонта, составляет 1% (0,2 тыс. м2)  общей площади жилого фонда. Фонд ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% на территории Зазерское сельского поселения составляет  отсутствует. Степень износа жилищного фонда Зазерское с.п. представлено на рисунке 7.

Рис.7 Степень износа жилого фонда

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки.

Норму жилой обеспеченности на расчетный срок принимаем 13,5 м2/чел.   Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

- На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

1642 чел ×13,5 м2/чел ≈ 22 210 м2

Объем нового строительства на расчетный срок составит – 2,21 тыс. м2

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

- На расчетный срок объем нового строительства составит:

22210 м2 – 20000 м2 = 2210м2

На новой территории размещается 0,94 тыс. м2 нового жилищного строительства и 1,27 тыс. м2  новое строительство на территории существующей жилой застройки.

Предполагаемое новое жилищное строительство - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

Таблица 9

Распределение жилищного фонда Зазерского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 1590 | 1642 |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 20 | 22,21 |
| в том числе: |  |  |  |
| в малоэтажных квартирных жилых домах | тыс. кв.м | - | - |
| в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 20 | 22,21 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 20 | 20 |
| Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 0,94 |
| в том числе: |  |  |  |
| в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 0,94 |
| Реконструкция, новое строительство на территории существующей жилой застройки, тыс. м2 | тыс. кв.м | - | 1,27 |
| Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 12,6 | 13,5 |

Таблица 10

Распределение жилищного фонда Зазерского с. п. по населенным пунктам

| Показатели | х. Зазерский | х. Араканцев | х. Дымков | х. Кустоватов | х. Кухтачев | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел |  |
| сущ., чел. | 739 | 424 | 185 | 135 | 105 | 1590 |
| Расч. срок, чел | 771 | 444 | 185 | 137 | 105 | 1642 |
| Прирост/убыль населения | +32 | +20 | 0 | 0 | 0 | +52 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 |  |
| Сущ. тыс. м2 | 8,99 | 5,77 | 2,18 | 1,76 | 1,3 | 20 |
| в жилых домах усадебного типа | 8,99 | 5,77 | 2,18 | 1,76 | 1,3 | 20 |
| Расч. срок, тыс. м2 | 10 | 6,48 | 2,41 | 1,92 | 1,4 | 22,21 |
| в жилых домах усадебного типа | 10 | 6,48 | 2,41 | 1,92 | 1,4 | 22,21 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 8,99 | 5,77 | 2,18 | 1,76 | 1,3 | 20 |
| Новое строительство, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
| в жилых домах усадебного типа | 0,58 | 0,36 | - | - | - | 0,94 |
| Реконструкция, новое строительство на территории существующей жилой застройки, тыс. м2 | 0,43 | 0,35 | 0,23 | 0,16 | 0,1 | 1,27 |
| Жилобеспеченность населения |  |
| Сущ. м2/чел | 12 | 13,6 | 11,8 | 12,8 | 12,4 | 12,6 |
| Расч. срок, м2/чел | 13 | 14,6 | 13 | 14 | 13 | 13,5 |

В схемах генеральных планов всех населенных пунктов не выделены территории первоочередного комплексного жилищного строительства, исходя из того, что:

- Нет планов на самое ближайшее будущее по комплексному развитию сельского хозяйства, помощи личным подсобным хозяйствам и небольшим КФХ, развитию кооперации.

- На территории поселения не реализуются программы и нацпроекты по строительству жилья для работников бюджетной сферы и молодых семей.

Реконструкция существующей жилой застройки будет продолжаться (расширение существующих домов, надстройки, пристройки и строительство второго дома).

В целом жилищный фонд Зазерского сельского поселения находится в хорошем состоянии.

Сохраняемый жилищный фонд поселения – 20,0 тыс.кв.м.

Расчет выполнен исходя из проектной численности населения на расчетный срок.

На расчетный срок планируется введение 0,94 тыс. м2  жилья за счет строительства на новой территории в х. Зазерский и х. Араканцев и введение 1,27 тыс. м2  за счет реконструкции и строительства на территории существующей застройки во всех населенных пунктах.

Наиболее перспективными населенными пунктами для развития являются х. Зазерский и х. Араканцев.

Схемами генеральных планов уточняются границы населенных пунктов, упорядочиваются и уплотняются кварталы существующей застройки.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 22,21 тыс. м2 .

4.6.  Система культурно-бытового обслуживания

Существующее положение

Система культурно-бытового обслуживания наиболее полно представлена в двух хуторах: х. Зазерский и х. Араканцев.

В х. Зазерский находится:

- общеобразовательная (основная) школа на 128 учащихся (проектная вместимость -240 мест);

- детский сад  на 23 места (проектная вместимость -140 мест);

- Дом культуры  с  библиотекой с книжным фондом 11216 экземпляров;

- танцплощадка – 145.6м2;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- магазины, почта.

В х. Араканцев:

- начальная школа на 17 учащихся (проектная вместимость - 150);

- детский сад на 23 места (проектная вместимость - 70);

- сельский клуб с библиотекой;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- магазины -75,3м2.

В х. Кустоватов –  один магазин, сельский клуб.

В х. Кухтачев – сельский клуб, магазины.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие учреждений обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на перспективу представлен далее в таблицах. Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы материалы документов Российской Федерации: СНиП-2.07-01-89*, «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания выполнен в табличной форме для Зазерского сельского поселения.

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.

Расчет потребности школ произведен в соответствии с предполагаемой на расчетный срок структурой возрастного состава населения из расчета 100% охвата детей средним образованием.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется, исходя из 50% охвата детей детскими дошкольными учреждениями.

Образование

Существующее положение

Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и доступность образовательных услуг.

В Зазерском сельском поселении функционируют два дошкольных учреждения:  МДОУ  детский сад  (23 чел.) – х. Зазерский; МДОУ  детский сад  (23 чел.) – х. Араканцев.

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях Зазерского сельского поселения полностью покрывает потребность в них.

Образовательные услуги: МОУ  СОШ  – 128 учащихся, МОУ  СОШ (начальная)  – 17 учащихся.

В Зазерском  сельском поселении наблюдается достаточное количество  школьных мест.

Таблица 11

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, х. Зазерский, Тацинский район, Ростовская область; Площадь участка – 14000 м2 | 240 | 128 |
| Муниципальное образовательное учреждение - начальная школа, х. Араканцев , Тацинский район, Ростовская область; Площадь участка – 13000м2 | 150 | 17 |
| Всего | 390 | 145 |

Таблица 12

Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Кол-во детей чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Буратино, х. Зазерский, Тацинский район, Ростовская область. Площадь участка – 5411м2 | 140 | 23 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ручеек, х.Араканцев, Тацинский район, Ростовская область Площадь участка – 2882м2, | 70 | 23 |
| Всего | 210 | 46 |

Проектное решение

В Зазерском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

Направления развития образования

В «Стратегии социально-экономического развития Тацинского района на период до 2020» определены следующие цели и  задачи:

«Стратегическая цель в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

Первая – обеспечение инновационного характера базового образования, включая:

- обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития;

- обеспечение баланса фундаментальности и прикладного подхода в содержании и технологиях образования;

- обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных организаций до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда в экономике.

Вторая – модернизация институтов образования как инструментов социального развития, включая:

- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

Третья – создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, включая:

- создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;

Четвертая – формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях путем создания:

- прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации;

- прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;

- механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями Зазерского сельского поселения достаточна. Детские дошкольные учреждения имеют общую вместимость 60 человек. По нормам Ростовской области обеспеченность детскими дошкольными учреждениями принята 36 мест на 1000 жителей. На расчетный срок потребности в детских дошкольных местах нет.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и по демографии Зазерского с.п. - 123 места на 1000 жителей. На расчетный срок потребности в учебных местах нет.

Для реализации принципа общедоступности дошкольного и общего среднего образования, развития системы воспитания и дополнительного образования необходимо предусмотреть следующие меры:

- развитие профильного обучения в старших классах;

- развитие материально-технической базы школы, обеспечение учебным оборудованием, компьютерной и оргтехникой, наглядными пособиями, спортивным инвентарем;

- обеспечение общеобразовательных учреждений сельского поселения современной учебной литературой.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения на территории Зазерского сельского поселения осуществляется 2 фельдшерскими акушерскими пунктами: в х. Зазерский, х. Араканцев.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться, прежде всего, за счет обеспечения нормативной укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Необходимо также довести обеспеченность населения лечебными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями и оснастить их современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Направления развития здравоохранения

В градостроительных нормативах величина и размещение учреждений здравоохранения рассчитываются на основе выдаваемого задания на проектирование. Их перспективное развитие может быть разработано только специализированными медицинскими организациями.

Существующее положение

Потребность в учреждениях здравоохранения определяется согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица 13

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 2 | По заданию на проектирование |

На территории Зазерского  с.п. расположены:

- 2 фельдшерско-акушерских пункта – в х. Зазерский, х. Араканцев.

Проектное решение.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 14.

Таблица 14

Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| Специализированный дом-интернат | Рядом с участком ДК S = 0,2 |

В условиях старения населения ежегодно растет число граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

На расчетный срок планируется:

- приобретение стандартного модульного ФАП в х. Зазерский, х. Араканцев.

- в х. Зазерском предлагается размещение специализированного дома-интерната с отделением  социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно развиваться по следующим направлениям:

- обеспечение всех учреждений здравоохранения квалифицированным  персоналом;

- оснащение медицинских учреждений необходимым современным медицинским оборудованием;

- активизация санитарно-просветительской работы в сельском поселении, усиление работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения,  формированию  здорового образа жизни.

Основной задачей здравоохранения района является повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, соответствующим современным требованиям.

Для реализации этих задач необходимо:

Первое - решение кадрового вопроса путем направления выпускников общеобразовательных школ района по целевым направлениям в медицинские учебные учреждения области. Обеспечение жильем вновь прибывших врачей.

Второе - улучшение материально-технической базы ЛПУ: приобретение стационарных модульных ФАПов; установка на машинах скорой помощи, полученных по национальному проекту «Здоровье», компьютерных систем связи («ГЛОНАС» для централизованного управления).

Третье - активная пропаганда здорового образа жизни среди населения района: информирование граждан о медицинских услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременность медицинской помощи; проведение широкомасштабной санитарно-просветительной работы по предупреждению алкоголизма, табакокурения и многих вредных привычек, влияющих на здоровье и продолжительность жизни.

Все эти мероприятия должны повысить удовлетворенность населения медицинской помощью, привести к увеличению продолжительности жизни, повысить качество жизни населения Зазерского сельского поселения.

Культура

Качество жизни определяется, наряду с прочими факторами, степенью доступности для населения культурных ценностей, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

Цель мероприятий по развитию учреждений культуры является сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать - капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы.

Существующее положение

Культурно-массовые мероприятия в поселении проводятся в Доме культуры, находящемся в х. Зазерский и в клубах в х. Араканцев, х. Кухтачев, х. Кустоватов. На территории Зазерского сельского поселения действуют две библиотеки – в х. Зазерский, книжный фонд которой по данным за 2010 год, составил 11216  экземпляров и библиотека в х. Араканцев, книжный фонд – 9385 экземпляров. Книжный фонд двух библиотек – 20601 экз.

Таблица 15

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

|  | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДК, мест | 230 | 132 | - | х. Зазерский |
| клубы, кол-во | 3 | - | Реконструкция существующих клубов | х. Араканцев, х. Кустоватов, х. Кухтачев |
| Библиотеки, тыс. экз. | 20,601 | 7,0 | - | х. Зазерский, х. Араканцев |

Проектные решения

Реконструируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 16.

Таблица 16

Реконструируемые  учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Многофункциональный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе, кинотеатр. | 0,2 | Реконструкция существующего дома культуры в х. Зазерский. |

На территории населенных пунктов предполагается развитие парковой зоны с аттракционами и детскими площадками, создание передвижных учреждений культуры с приобретением специализированной передвижной киноустановки для СДК.

Физическая культура и спорт

На территории Зазерского сельского поселения  расположены два спортивных зала при школах, общей площадью 250 кв.м (х. Зазерский – 150 кв.м, х. Араканцев– 100 кв.м), две спортивные площадки и поля при школах общей площадью 2,1 га (х. Зазерский – 1,1 га, х. Араканцев – 1 га).

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение   учреждений   современным   оборудованием,   например,   применение современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок;

- обеспечение     непрерывности     и     преемственности     физического     воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг.

Направления развития физической культуры и спорта

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица 17

Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу

Проектируемые рекреационные территории спортивно-оздоровительного назначения

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок в х. Зазерский.  – 0,25 га;

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок в х. Араканцев  – 0,25 га;

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок в  х. Кухтачев– 0,25 га;

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок на юго-западе от х. Кустоватов  – 0,25 га;

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок на севере от х. Дымков  – 0,25 га.

Таблица 18

Учреждения торговли и общественного питания, административно-деловые.

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговля и общественное питание |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м | 218,5 | - | х. Зазерский – 108, х. Араканцев – 75,3, х. Кустоватов – 12, х. Кухтачев - 25 |
| Административно- деловые учреждения |
| Администрация |  | 1 |  |  |
| АТС | Кол-во | 1 |  |  |
| Отделение связи | Кол-во | 2 | - | х. Зазерский, х. Араканцев |

Так как на расчетный срок предлагается минимальное развитие пяти населенных пунктов, проектным решением по развитию культурно-бытового и социального обслуживания предлагается следующее:

- Реконструкция и переоборудование существующих школ в соответствии с современными требованиями.

- Размещение дополнительных открытых спортивных площадок в х. Зазерский, х. Араканцев, х. Дымков, х. Кустоватов, х. Кухтачев.

- Использование новых интернет-технологий: открытие интернет – кафе, информационных центров на базе существующих Дома культуры в х. Зазерский и клуба х. Араканцев.

- Развитие парковой зоны с установлением аттракционов, детских площадок, летних танцевальных площадок.

- Приобретение стандартных модульных ФАПов в х. Зазерский, х. Араканцев.

- В х. Зазерский создать специализированный дом-интернат и  отделение социально-медицинского обслуживания   на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Коммунально-бытовое обслуживание

Кладбища

Существующее положение

Пять кладбищ находятся на территории сельского поселения:

- около х.Зазерский - 1.45 га –действующее;

- около х. Араканцев – 1.5 га – действующее;

- около х. Дымков - 0.91 га – действующее;

- около х. Кухтачев – 0.27 га – действующее (закрывается);

- около х. Кустоватов – 0.57 га  – действующее.

Общая площадь пяти существующих  кладбищ за границами населенных пунктов – 4.7 га.

Проектные решения

Около х. Кухтачев существующее кладбище (0.27га) по проекту генерального плана закрывается, так как попадает в прибрежную и водоохранную зону реки Кагальник.

Новое кладбище предлагается разместить  в границах хутора Кухтачев – 0.3 га.

По генеральному плану в Зазерском с. п. – шесть кладбищ общей площадью -  5,0 га (закрытое кладбище  около х. Кухтачев (0.3 га) не исключается из Генерального плана, т.к. находится на балансе поселения).

В настоящее время оформляются документы трёх участков для размещения объектов коммунального хозяйства (свалки) на территории Зазерского сельского поселения:

- х. Зазерский, 0,2 км на северо-запад от ул. 70 лет Октября; площадь – 2га;

- х. Арканцев, 0,85 км на юго-восток от пер. Заречный; площадь – 1,8га;

- х. Кустоватов, 0,5км на юго-запад от ул. Пролетарская; площадь – 0,2га.

В данном проекте предлагается закрытие свалок и рекультивация земель и устройство полигона ТБО на новом участке - в 1167м на север от жилой застройки х. Зазерский, площадью 0,41 га.

Полигон будет  действовать до введения в строй межмуниципального полигона в Тацинском с.п. (приблизительно – 2013 г.).

На территории Зазерского с.п.  находится сибиреязвенное захоронение (1985 г.) – 5 км на юго-восток от х. Зазерский и площадью 0,06 га. Санитарно-защитная зона от него 1000 м. Сибиреязвенное захоронение относится к I классу опасности. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 разделу IV возможно изменение санитарно-защитных зон объектов I класса опасности.

К расчетному сроку планируется открытие скотомогильника (биотермической ямы) площадью 0,06 га рядом с новым полигоном ТБО.

4.7.  Архитектурно-планировочная организация территории

Существующее положение

Базовой составляющей материальной основы развития любой территории является сеть населенных мест и связывающих коммуникаций, образующая пространственный структурообразующий планировочный каркас.

Транспортную систему Зазерского с. п. составляют межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования.

В состав поселения входят пять хуторов, в которых проживает 1590 человек.

Проектное решение

Архитектурно-планировочная организация территории Зазерского поселения совершенствуется.

При комплексной оценке территории и выборе стабилизационного варианта развития была  определена единая концептуальная установка: в сфере сельского хозяйства сохранение существующего контингента населения при существенном преобразовании производственной составляющей.

Существующее население  Зазерского с.п. –  1590 чел.

Проектируемое население на расчетный срок –  1642  чел. (2030 г).

Для сохранения населенных пунктов необходимо обеспечить государственную поддержку каждому личному подсобному хозяйству, КФХ, малому, среднему бизнесу и крупным АПК.

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» должны получить устойчивое развитие сельские территории.

Хутор Зазерский

Существующее положение

Хутор Зазерский находится на обоих берегах реки Кагальник, при впадении в нее правых притоков – балок Матвеева и Борисова.

Сложившаяся планировочная структура хутора состоит из двух частей: основной, расположенной на правом  берегу реки Кагальник, и небольшой территории на левом берегу.

Протяженные кварталы  с однорядной застройкой перерастают в усложненные линейные  формы, представленные  элементами разветвленной планировки.

Существующее население - 739 человек.

Проектируемое население – 771 человек.

В хуторе развита система культурно-бытового обслуживания: общеобразовательная основная школа на 128 учащихся, детский сад на 23 места, дом культуры  с библиотекой, ФАП,

магазины, почта, танцплощадка.

Проектное решение

По схеме  генерального  плана  х. Зазерский определены и упорядочены границы кварталов жилой застройки, транспортная сеть, система зеленых насаждений и культурно- бытового обслуживания.

Главная улица – улица Центральная, основные транспортные  улицы – ул. Октябрьская,  ул. Центральная.

Хутор Араканцев

Существующее положение

Х. Араканцев  расположен на севере Зазерского с. п.

Хутор расположен в верховьях реки, при слиянии балок Игнаткина, Лубяной, Прямой, Араканцева –  по обоим берегам реки Кагальник.

Существующая планировочная структура сложилась вдоль и вокруг двух осей: реки Кагальник и улицы 70 лет Октября.

Река делит хутор на две неравные части, из которых левобережная часть имеет простую линейную форму в виде двусторонней и односторонней планировки и отличается компактностью. Правобережная часть – это два протяженных  квартала с односторонней застройкой.

Существующее население – 424 человека.

Проектируемое население – 444 человека.

Система культурно-бытового обслуживания развита: начальная школа на 17 учащихся, детский сад  на 23 места, сельский клуб с библиотекой, ФАП,  магазины, почта.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Араканцев упорядочены границы кварталов жилой застройки, разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания.

Существующие границы х. Араканцев не изменялись.

Главная улица хутора – ул. 70 лет Октября, основные транспортные улицы – ул. 70 лет Октября, ул. Садовая.

Хутор Дымков

Существующее положение

Х. Дымков расположен  на левом берегу реки при впадении балок Вязовая и  Нижняя осиновая.

Существующая планировочная структура в виде вытянутых кварталов односторонней и двусторонней застройки сложилась вдоль главной улицы и реки Кагальник.

Северная граница хутора Дымков и южная хутора Араканцев настолько близки, что фактически их можно считать одним населенным пунктом.

Существующее население – 185 человек.

Проектируемое население – 185 человек.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Дымков уточнены  границы кварталов жилой застройки,  разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания (определены площадки для размещения объектов соцкультбыта в т. ч. передвижных).

Существующие границы х. Дымков  не изменялись.

Главная  улица – пер. Вязовый, основные транспортные улицы – пер. Степной, пер. Вязовый.

Хутор Кустоватов

Существующее положение

Хутор Кустоватов расположен на правом берегу реки, при впадении в нее б. Кустоватой.

В сложившейся планировочной структуре упорядоченная застройка наблюдается вдоль улицы Пролетарской. Возможно в перспективе слияние хуторов Кустоватов и Зазерский.

Из соцкультбыта – сельский клуб и магазины.

Существующее население – 137 человек.

Проектируемое население – 137 человек.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Кустоватов были определены границы кварталов жилой застройки, системой озеленения и укрепления овражно-балочной сети, а также резервирования площадок для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Главная улица – ул. Пролетарская, основные транспортные улицы – пер. Садовый, ул. Пролетарская.

Хутор Кухтачев

Существующее положение

Хутор Кухтачев  расположен на правом берегу реки Кагальник. Селитебная территория хутора разделена балкой Соломатина на две части.

Основная ее часть вытянута с юго-запада на северо-восток. Существующая планировочная структура - это несколько усложненная линейная форма  в виде двусторонней и односторонней  планировки удлиненных кварталов.

Существующее население – 105 человек.

Проектируемое население – 105 человек.

Главная улица – ул. Победы.

4.8.  Функциональное зонирование территории

Общая площадь земель Зазерского с.п. составляет 28318 га.

В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 27808,24 га. Земли населенных пунктов - 406 га, транспорта – 25 га, земли специального назначения – 8,76 га, земли водного фонда – 70 га. Земли промышленности, лесного фонда, запаса и резервные – отсутствуют.

Таблица 19

Категории земель Зазерского  с.п. по целевому назначению.

| № п.п. | Показатели | ед. изм. | Современное состояние на 01.01.10г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 28318 | 28318 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 27808,24 | 27811,77 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 406 | 406 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | - | - |
| 1.4. | Земли транспорта ( + ж/д отвод) | га | 25 | 25 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | - | - |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 70 | 70 |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | 8,76 | 5,23 |
| 1.8. | Иных зон - резервные | га | - | - |
| 1.9. | Земли запаса | га | - | - |
|  | Итого: | га | 28318 | 28318 |

Зона специального назначения в населенных пунктах:

По генеральному плану в Зазерском с. п. – пять существующих кладбищ, находящихся за пределами населенных пунктов.

- около х.Зазерский - 1.45 га –действующее;

- около х. Араканцев – 1.5 га – действующее;

- около х. Дымков - 0.91 га – действующее;

- около х. Кухтачев – 0.27 га – действующее (закрывается);

- около х. Кустоватов – 0.57 га  – действующее.

Общая площадь пяти существующих  кладбищ за границами населенных пунктов – 4.7 га.

Проектные решения

Около х. Кухтачев существующее кладбище (0.27га) по проекту генерального плана закрывается, так как попадает в прибрежную и водоохранную зону реки Кагальник. Закрытое кладбище  около х. Кухтачев (0.27 га) не исключается из Генерального плана, т.к. находится на балансе поселения).

В настоящее время оформляются документы трёх участков для размещения объектов коммунального хозяйства (свалки) на территории Зазерского сельского поселения:

- х. Зазерский, 0,2 км на северо-запад от ул. 70лет Октября; площадь – 2га;

- х. Арканцев, 0,85 км на юго-восток от пер. Заречный; площадь – 1,8га;

- х. Кустоватов, 0,5км на юго-запад от ул. Пролетарская; площадь – 0,2га.

В данном проекте предлагается закрытие свалок и рекультивация земель и устройство полигона ТБО на новом участке - в 1167м на север от жилой застройки х. Зазерский, площадью 0,41 га.

Полигон будет  действовать до введения в строй межмуниципального полигона в Тацинском с.п. (приблизительно – 2013 г.).

На территории Зазерского с.п.  находится сибиреязвенное захоронение (1985 г.) – 5 км на юго-восток от х. Зазерский и площадью 0,06 га. Санитарно-защитная зона от него 1000 м. Сибиреязвенное захоронение относится к I классу опасности. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 разделу IV возможно изменение санитарно-защитных зон объектов I класса опасности.

Проектные решения

К расчетному сроку планируется открытие скотомогильника (биотермической ямы) площадью 0,06 га рядом с новым полигоном ТБО.

Развитие основных функциональных зон Зазерского  с.п. представлены в таблице 20.

Таблица 20

Баланс  земель населенных пунктов Зазерского сельского поселения по

функциональному зонированию.

| № п.п | Показатели | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Зазерский | х. Араканцев | х. Дымков | х. Кустоватов | х. Кухтачев | Х.Зазерский | х. Араканцев | х. Дымков | х. Кустоватов | х. Кухтачев |  | 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Площадь населенного пункта | 151 | 107 | 56 | 25 | 67 | 151 | 107 | 56 | 25 | 67 |
| 1.1. | Жилая зона | 90,3 | 49,1 | 21,4 | 14,6 | 13,7 | 99,9 | 60,8 | 36,2 | 17 | 36,9 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | 4,5 | 3,2 | - | 0,02 | 0,03 | 4,6 | 4,6 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| 1.3. | Производс-твенная зона | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,8 |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | 11 | 7,5 | 4,1 | 2,4 | 2,17 | 36,6 | 24,8 | 14,6 | 5,7 | 13,8 |
| 1.5. | Рекреацион-ная зона (территория общего пользования | 7 | 4 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 9 | 5 | 2 | 1,3 | 1,1 |
| 1.6. | Зона сельхоз. Использова-ния | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Зона специального назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
|  | Иные зоны | 38,2 | 43,2 | 28,8 | 6,68 | 50,2 | - | 11,5 | 2,6 | 0,4 | 13,3 |

Функциональные зоны населенных пунктов

1. Жилые зоны.

Жилые зоны формируются 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

2. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

3. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

5.   Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

Таблица 21

Уровень обеспеченности зелеными насаждениями жителей населенных пунктов Зазерского  с.п.

| № п.п | Наименование населенного пункта | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населе-ние, чел. | Зелень общего пользо- вания, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насажде-нииями общего пользова-ния, м2/чел | Населе-ние, чел. | Зелень общего пользо-вания, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насаждении-ями общего пользования, м2/чел |
| 1 | Х. Зазерский | 739 | 70000 | 95 | 771 | 90000 | 117 |
| 2 | Х. Араканцев | 424 | 40000 | 94 | 444 | 50000 | 113 |
| 3 | Х. Дымков | 185 | 17000 | 92 | 185 | 20000 | 108 |
| 4 | Х. Кустоватов | 137 | 13000 | 95 | 137 | 13000 | 95 |
| 5 | Х. Кухтачев | 105 | 9000 | 86 | 105 | 11000 | 105 |
|  | Всего по населенным пунктам | 1590 | 149000 | 94 | 1642 | 184000 | 112 |

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

- Зона специального назначения в населенных пунктах:

На существующее положение в границах населенных пунктов зон специального назначения нет.

Новое кладбище предлагается разместить  в границах хутора Кухтачев – 0.3 га.

4.9. Транспортная инфраструктура

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Автомобильные дороги.

Каркас транспортной системы Зазерского сельского поселения составляют межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

Основной автодорогой, проходящей по территории поселения, является автодорога межмуниципального значения ММ 61-299 «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») -     г. Семикаракорск - г. Волгодонск - г. Константиновск - ст. Тацинская - х. Зазерский».

По данной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с районным центром и соседними поселениями.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 25,0 км, в том числе:

- межмуниципального значения – 8,6 км;

- местного значения – 16,4 км.

Рисунок 8 Структура автомобильных дорог общего пользования по значению

Все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие. Плотность автодорог составляет 88,5 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Зазерского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- х. Зазерский: главная - ул. Центральная, основные транспортные – ул. Октябрьская, ул. Центральная;

- х. Араканцев: главная - ул. 70 лет Октября, основные транспортные – ул. 70 лет Октября, ул. Садовая;

- х. Дымков: пер. Вязовый, пер. Степной;

- х. Кустоватов: главная - ул. Пролетарская, основные транспортные – пер. Садовый, ул. Пролетарская;

- х. Кухтачев – ул. Победы.

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено ниже:

Таблица 22

Состояние улично-дорожной сети

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | х. Зазерский | 9,1 | 5,6 | 1,6 | 1,9 |
| 2 | х. Араканцев | 6,2 | 3,6 | 0,3 | 2,3 |
| 3 | х. Дымков | 3,4 | 2,2 | - | 1,2 |
| 4 | х. Кустоватов | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | х. Кухтачев | 1,8 | 0,6 | - | 1,2 |
|  | всего | 22,5 | 13,0 | 2,4 | 7,1 |

Рисунок 9 Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет:

- х. Зазерский – 6,0 км/кв. км;

- х. Араканцев – 5,6 км/кв. км;

- х. Дымков – 6,1 км/кв. км;

- х. Кустоватов – 8,0 км/кв. км;

- х. Кухтачев – 2,7 км/кв. км.

Транспорт и транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт.

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Структура и численность автомобильного парка Зазерского сельского поселения  приведены ниже:

Таблица 23

Численность автомобильного парка

| № | Вид транспорта | Численность автопарка, авт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковой | 328 |
| 2 | Грузовой | 57 |
| 3 | Автобусы | 1 |
| 4 | Мото | 49 |
| 5 | Прицепы | 22 |
| 6 | Полуприцепы | 11 |
|  | Всего | 468 |

Рисунок 10 Численность автомобильного парка

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей. Уровень автомобилизации Зазерского сельского поселения по состоянию на 2011 год составляет 294 автомобиля на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – 206 автомобилей на 1000 жителей.  По данным Ростовстата количество легковых автомобилей на 1000 человек в Тацинском районе составляет 195 автомобилей. В среднем по Ростовской области данные показатели составляют 275 и 209 автомобилей на 1000 жителей соответственно.

В Зазерском поселении имеются индивидуальные предприниматели  осуществляющие по заявкам грузовые перевозки:  ИП Рягузов, ИП Красноперов.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов (х. Зазерский, х. Араканцев, х. Дымков, х. Кустоватов, х. Кухтачев) в районный центр. В населенных пунктах расположены остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами. Перевозки обслуживают пригородные автобусные маршруты «Тацинская - Араканцев» (ежд) и «Тацинская – Кухтачев» (ср, сб). Кроме этого по территории поселения проходит ежедневный междугородный автобусный маршрут «Араканцев – Ростов».

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Железнодорожный транспорт.

Объекты железнодорожного транспорта на территории Зазерского сельского поселения отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположена в ст. Тацинской (станция «Тацинская» - 30 км).

Транспортная инфраструктура.

На территории Зазерского сельского поселения отсутствуют автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО). Ближайшие АЗС и СТО расположены в ст. Тацинской.

Искусственные транспортные сооружения на территории поселения представлены автодорожными мостами:

Таблица24

Искусственные транспортные сооружения

| № | Населенный пункт | Место расположения | Пересекаемое препятствие | Конструкция | Состояние | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Зазерский | пер. Заречный | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 10 |
|  |  | ул. Октябрьская | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 11 |
| 2 | х. Араканцев | ул. 70 Лет Октября | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 46 |
|  |  | ул. Садовая | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 46 |
| 3 | х. Дымков | пер. Садовый | балка | железо-бетонный | удовлетво-рительное | 45 |

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Зазерского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- все населенные пункты, входящие в состав поселения, связаны с центрами поселения и района автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО).

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Проектом сохраняются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Проектом рекомендуется в целях обеспечения возможностей финансирования работ по  реконструкции, ремонту и текущему содержанию оформить в муниципальную собственность Тацинского района, с последующим присвоением значения местной автомобильной дороги общего пользования автодорогу х. Кухтачев – автодорога          «пос. Стычновский – х. Кухтачев» (до границы Константиновского района), протяженностью 0,5 км.

Улично-дорожная сеть на территории Зазерского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Схема планируемых работ по устройству улично-дорожной сети населенных пунктов приведена в графической части проекта.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- х. Зазерский – 18,3 км;

- х. Араканцев – 12,4 км;

- х. Дымков – 7,3 км;

- х. Кустоватов – 3,2 км;

- х. Кухтачев – 6,9 км.

Соответственно прогнозируемая плотность улично-дорожной сети может составить:

- х. Зазерский – 12,1 км/кв. км;

- х. Араканцев – 11,3 км/кв. км;

- х. Дымков – 13,0 км/кв. км;

- х. Кустоватов – 12,8 км/кв. км;

- х. Кухтачев – 10,3 км/кв. км.

Транспортная инфраструктура.

Существующий уровень автомобилизации Зазерского сельского поселения в настоящее время оценочно составляет около 206 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области уровень автомобилизации на расчетный рекомендуется принимать до 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с прогнозируемыми уровнем автомобилизации и численностью населения, количество легковых автомобилей в Зазерском сельском поселении на расчетный срок может составить: 350*1642/1000=575 легковых автомобилей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования  проектом в                        х. Зазерский предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку  и станцию технического обслуживания легковых автомобилей на два поста.

4.10 Инженерная подготовка и благоустройство территории

Существующее положение.

В состав Зазерского сельского поселения входят пять населенных пунктов, расположенных в долине р. Кагальник: хутора Араканцев, Дымков, Зазерский, Кустоватов, Кухтачев.

Пойма р. Кагальник сложена илистыми песками и супесями. Вода в пределах поймы залегает на глубине 0,5-1,5м.

Первая надпойменная терраса р. Кагальник развита повсеместно. Ширина террасы от нескольких десятков метров до 0,5км, высота над урезами воды 3-5м. Терраса сложена песками и глинами с редкой мелкой галькой, покрытыми маломощными лессовидными суглинками. Грунтовые воды залегают на глубине 2-5м. Лессовидные суглинки местами непросадочны и проявляют просадочные свойства I типа.

Вторая надпойменная терраса р. Кагальник сохранилась местами, в виде останцов. Высота террасы над урезом реки залегают на аллювиальных суглинках и супесях. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа при мощности просадочной толщи 5-10 м. Однако в х. Зазерском зафиксировано значение просадки от собственного веса, равное 8,04 см. Таким образом, следует учесть наличие участков со II типом по просадочности. Грунтовые воды на II надпойменной террасе залегают на глубинах от 4-5м и более 10м.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9м.

Территория Зазерского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Гидротехнические сооружения (ГТС).

Таблица 25

Реестр ГТС (гидротехнические сооружения) водохозяйственных объектов Зазерского сельского поселения

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Собственник | Характерис-тика уровня безопасности эксплуатац. состояния ГТС | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | Расстояние от устья или истока до створа ГТС | Расстояние от ближайшего населённого пункта до створа ГТС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1138054 | пруд "Осиновый" балочный | Кагальник | Балка Нижняя Осиновая- балка Осиновая | 5 км от устья балки Нижняя Осиновая | 5,5 км В х.Дымков | СПК «Кагальник» | пониженный | Потенциально не опасен |
| 1138055 | пруд "Дымковский" балочный | Кагальник | балка Сухая балка Сенная | 3 км от устья | 7,5 км ЮВ Х.Бабовня | баланс администрация | пониженный | в случае разрушения в зону затопления волной прорыва попадает южная часть х. Дымков |
| 1138056 | пруд "Зазёрский" русловой | Кагальник | балка Сухая балка Бабовня | 3,5 км от устья балки Бабовня | 0,7 км В Х.Бабовня | баланс администрация | пониженный | в случае разрушения в зону затопления волной прорыва попадает прибрежная часть х. Зазерский |

В 2006-2007 г.г. на балансе Зазерского сельского поселения Тацинского района стояло 4 ГТС (№ по реестру: 1138054, 1138055, 1138056, 1138057). В настоящее время на балансе поселения стоит  три пруда (№ по реестру: 1138054, 1138055, 1138056).

Техническое состояние и  мероприятия по обеспечению безопасности ГТС по данным обследования ГТС НТЦ «Геотехника», и обследований ГТС района, 2007г.:

Таблица 26

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Перечень установленных дефектов и повреждений | Выводы и предложения для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1138054 | пруд "Осиновый" балочный | Подмыт волнобоем верховой откос, занижен профиль плотины. Сбросной канал зарос камышом и жесткой растительностью | выполнить текущий ремонт плотины и обустройство водосбросного сооружения за счет с/п и эксплуатирующей организации |
| 1138055 | пруд "Дымковский" балочный | Подмыт волнобоем верховой откос, занижен профиль плотины. Сбросной канал зарос камышом и жесткой растительностью | выполнить ремонтно-уходные работы за счет средств балансодержателя |
| 1138056 | пруд "Зазёрский" русловой | Подмыты верховой и низовой откосы, занижен профиль плотины. Просадки по гребню. Сбросной канал зарос камышом и жесткой растительностью | выполнить ремонтно-уходные работы за счет средств балансодержателя |

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания, оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами 	    и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

3) благоустройство прибрежной территории;

- мероприятия    по    обеспечению    надежности    и    безопасности

гидротехнических сооружений

4) агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

Вертикальная планировка.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов   по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. До выполнения  планировочных работ на проектируемых  территориях необходимо снять растительный грунт.

Ниже  представлена краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту, и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Зазерского сельского поселения.

Хутор Араканцев.

Хутор Араканцев находится в верховьях реки, при слиянии балок Игнатенко, Лубяной, Прямой, Араканцева, Вязовая – и по обоим берегам р. Кагальник с урезом воды в пределах хутора 59,7-63,4 м. Абсолютные отметки поверхности 60-81м.

Основная (большая) часть селитебной территории хутора расположена на левом берегу реки Кагальник. Остальные фрагменты селитьбы расположены в северо-западном направлении. Рельеф правобережной части территории населенного пункта относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью. Рельеф левобережной части носит относительно сложный характер – территории с отдельными тальвегами, буграми, понижениями. На севере территорию хутора пересекает балка Араканцева. Вдоль южной границы проходит балка Вязовая. Уклоны территории направлены в сторону существующих балок и в сторону реки Кагальник.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 40,5‰. Встречаются участки по существующим улицам где, уклоны меньше нормативных, бессточные участки. Обеспечить нормативный уклон на данных участках не представляется возможным из-за сложившейся застройки и твердого покрытия проезжих частей улиц. Водоотвод хутора решается открытым способом вдоль улиц упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на сооружения механической очистки дождевой канализации (отстойные очистные сооружения). По дну лотков и кюветов создаются  уклоны, обеспечивающие  достаточную скорость потока поверхностных вод (1,5-2‰.). Уклоны по  улицам принимаются нормативными, на бессточных участках устраивается пилообразный профиль, поверхностный сток сбрасывается в  придорожные лотки,  которые объединяются с существующей сетью в единую систему водоотвода.

Проектом предлагается  разместить три отстойных очистных сооружения на левом берегу реки Кагальник, на правом - одно. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в реку Кагальник.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки  возможно  использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

На производственных территориях предусматриваются локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков от нефти и пыли.

В северо-западной части хутора, на склоне балки Араканцева при пересечении разветвления балки с проектируемой дорогой с твердым покрытием, для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается устройство водопропускной трубы.

Хутор Дымков.

Хутор Дымков расположен на левом берегу реки при впадении балок Вязовая и Нижняя Осиновая. Абсолютные отметки уреза воды изменяются в пределах 54-58м; поверхности – 55-69м.

Рельеф территории хутора относительно сложный, носит волнистый характер. Центральную часть населенного пункта пересекает балка Нижняя Осиновая и делит его на две части. На севере хутор ограничивает балка Вязовая. Уклоны территории направлены в сторону существующих балок и в сторону реки Кагальник.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 32,5‰. На существующих и проектируемых улицах встречаются бессточные участки. Обеспечить нормативный уклон по существующим улицам не представляется возможным из-за сложившейся застройки и твердого покрытия проезжих частей улиц. Водоотвод хутора решается открытым способом вдоль улиц упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на сооружения механической очистки дождевой канализации (отстойные очистные сооружения). По дну лотков и кюветов создаются  уклоны, обеспечивающие  достаточную скорость потока поверхностных вод (достаточно 1,5-2‰.). Поперечный профиль вновь проектируемых улиц принимается также безбордюрным. Уклоны по  улицам принимаются нормативными, на бессточных участках устраивается пилообразный профиль, поверхностный сток сбрасывается в  придорожные лотки,  которые объединяются с существующей сетью в единую систему водоотвода.

Проектом предлагается  разместить одни отстойные очистные сооружения на левом берегу реки Кагальник в центрально-западной части населённого пункта. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в реку Кагальник.

Очищенные поверхностные стоки  возможно  использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

На производственных территориях предусматриваются локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков от нефти и пыли.

Хутор Зазерский.

Хутор Зазерский находится на обоих берегах реки Кагальник, при впадении в нее правых притоков – балок Матвеева и Борисова. Отметки урезов воды 47,9-49,8 м; поверхности – 47 - 62м.

Основная (большая) часть селитебной территории хутора расположена на правом берегу реки Кагальник. Небольшая по сравнению часть селитьбы расположена на левом берегу реки. Рельеф правобережной части территории населенного пункта относительно сложный, носит волнистый характер. Рельеф левобережной части носит относительно простой характер – равнинные территории с небольшой волнистостью. По западной границе хутора проходят балка Борисова и Матвеева. Уклоны территории направлены в сторону существующих балок и в сторону реки Кагальник.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 80‰. Встречаются участки по существующим улицам где, уклоны меньше нормативных, бессточные участки. Обеспечить нормативный уклон на данных участках не представляется возможным из-за сложившейся застройки и твердого покрытия. Водоотвод хутора решается открытым способом вдоль улиц упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на сооружения механической очистки дождевой канализации (отстойные очистные сооружения). По дну лотков и кюветов создаются  уклоны, обеспечивающие  достаточную скорость потока поверхностных вод (достаточно 1,5-2‰.). Уклоны по  улицам принимаются нормативными, на бессточных участках устраивается пилообразный профиль, поверхностный сток сбрасывается в  придорожные лотки,  которые объединяются с существующей сетью в единую систему водоотвода.

Проектом предлагается  разместить два отстойных очистных сооружения на правом берегу реки Кагальник, на левом - одно. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в реку Кагальник.

Очищенные поверхностные стоки  возможно  использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

На производственных территориях предусматриваются локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков от нефти и пыли.

В северо-западной части хутора, при пересечении долины балки Борисова с проектируемой дорогой с твердым покрытием, для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается устройство водопропускной трубы.

Хутор Кустоватов.

Хутор Кустоватов расположен на правом берегу реки, при впадении в нее б. Кустоватой. Абсолютные отметки уреза воды 44,4-46м; отметки поверхности – 47-62 м.

Рельеф территории хутора относительно сложный, носит волнистый характер. Уклоны территории направлены в сторону в сторону реки Кагальник.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 58,5‰. Водоотвод хутора решается открытым способом вдоль улиц упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на сооружения механической очистки дождевой канализации (отстойные очистные сооружения). Поперечный профиль вновь проектируемых улиц принимается также безбордюрным. Уклоны по  улицам принимаются нормативными,  поверхностный сток сбрасывается в  придорожные лотки,  которые объединяются с существующей сетью в единую систему водоотвода.

Проектом предлагается  разместить два отстойных очистных сооружения на правом берегу реки Кагальник в северной и южной частях населённого пункта. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в реку Кагальник.

Очищенные поверхностные стоки  возможно  использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

Хутор Кухтачев.

Хутор Кухтачев находится также на правом берегу р. Кагальник, на абсолютных отметках 45-51м; отметки уреза воды – от 38 до 38,8м.

Селитебная территория хутора разделена балкой Саломатина на две части. Рельеф правой части территории населенного пункта относительно течения реки носит спокойный, волнистый характер. Рельеф левой части носит относительно простой характер – равнинные территории с небольшой волнистостью. Уклоны территории направлены в сторону существующей балки и в сторону реки Кагальник.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 19‰. Встречаются участки по существующим улицам где, уклоны меньше нормативных, бессточные участки. Обеспечить нормативный уклон на данных участках не представляется возможным из-за сложившейся застройки и твердого покрытия проезжих частей уклиц. Водоотвод хутора решается открытым способом вдоль улиц упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на сооружения механической очистки дождевой канализации (отстойные очистные сооружения). По дну лотков и кюветов создаются  уклоны, обеспечивающие  достаточную скорость потока поверхностных вод (достаточно 1,5-2‰.). Уклоны по  улицам принимаются нормативными, на бессточных участках устраивается пилообразный профиль, поверхностный сток сбрасывается в  придорожные лотки,  которые объединяются с существующей сетью в единую систему водоотвода.

Проектом предлагается  разместить два отстойных очистных сооружения на правом берегу реки Кагальник, в центральной и южной частях хутора. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в реку Кагальник.

Очищенные поверхностные стоки  возможно  использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

На производственных территориях предусматриваются локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков от нефти и пыли.

В южной и центральной  частях  хутора, при пересечении долины балки Саломатина с проектируемыми дорогами с твердым покрытием, для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается устройство водопропускной трубы.

Общее количество очистных отстойных сооружений по поселению- 12.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Противоэрозионные мероприятия.

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

Территория  Зазерского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории.

На территории застройки населенных пунктов проектом предлагается использовать овраги для зеленых зон отдыха. Поскольку овраги в естественном состоянии являются естественными тальвегами, направление поверхностного стока сохраняется. Склоны оврагов  планируют, делая их более пологими, при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2м. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами - посадкой трав,  древестно-кустарниковой растительности. При откосах, имеющих крутизну более 25-35⁰, предусматривается террасирование.

Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 	     	  планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение поливов на оползневых склонах;

- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки;

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток;

- применение агролесомелиорации.

В графических материалах (М 1:5000) на опорных планах населенных пунктов нанесены зоны возможного разрушения склонов балок  (граница территории с уклоном  > 100‰), где необходимо предусмотреть рассмотренные выше мероприятия.

Более подробно мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

При использовании естественных понижений рельефа (ручьев, оврагов, балок) в качестве коллекторов для сброса сточных вод дождевой канализации проектом предлагается  провести мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска и устройство гидроизоляции (в целях защиты подземных вод).

От очистных сооружений отвод воды организовать по быстротокам. Грунт ниже выпуска укрепить бетоном с устройством водоотбоев.

Для уменьшения скорости движения воды и укрепления дна в оврагах проектом предлагается устройство донных сооружений из плетня, дерева, камня или бетона.

Более подробно мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция  (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Мероприятия по борьбе с просадочностью.

Явление просадочности заключается в уменьшении прочности пород при увлажнении и доуплотнении, которое сопровождается  необратимым изменением их структуры. Неравномерные просадки  пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образования в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения сооружений.

Лессовидные суглинки первой надпойменной террасы р. Кагальник местами непросадочны и проявляют просадочные свойства I типа.

Вторая надпойменная терраса р. Кагальник сохранилась местами, в виде останцов. Высота террасы над урезом реки залегают на аллювиальных суглинках и супесях. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа при мощности просадочной толщи 5-10 м. Однако в х. Зазерском зафиксировано значение просадки от собственного веса, равное 8,04 см. Таким образом, следует учесть наличие участков со II типом по просадочности.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта.

Благоустройство прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов (пруд «Осиновый» балочный, пруд «Дымковский» балочный; пруд «Зазерский» русловый), русла реки Кагальник, в границах поселения, и прилегающих территории:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Мероприятия    по    обеспечению    надежности    и    безопасности

гидротехнических сооружений :

- определение собственников ГТС, числящихся бесхозяйными, а так же принятие решений по дальнейшему использованию, консервации или ликвидации этих сооружений;

-      обследование гидротехнических сооружений;

- выполнить первоочередные мероприятия по ремонту и восстановлению водохозяйственных объектов с целью обеспечения ГТС в технически исправном состоянии, обеспечивающем допустимый уровень риска аварий на них;

- провести комплектацию ГТС необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, обеспечивающей ведение мониторинга на современном техническом уровне для получения своевременных данных о состоянии ГТС;

- выполнить комплекс мер, направленных на предупреждение  и снижение последствий при возникновении аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, включая составление сценариев возможных аварий и зон их воздействия с нанесением на карты населенных пунктов  и  объектов экономики, подвергающихся затоплениям в результате аварии на ГТС;

- повысить качество и эффективность обучения, и повышение квалификации эксплуатационного персонала.

Необходимые мероприятия должны быть приняты Администрацией Зазерского сельского поселения после проведения требуемых изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и территорий  общего пользования.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями   на стадии рабочего проекта.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Санитарная очистка территории

Существующее положение

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

В настоящее время оформляются документы трёх участков для размещения объектов коммунального хозяйства (свалки) на территории Зазерского сельского поселения:

- х.Зазерский, 0,2 км на северо-запад от ул.70лет Октября; площадь – 2га; емкость – 0,5тыс.тонн; заполнение – 30%;

- х.Арканцев, 0,85 км на юго-восток от пер.Зазречный; площадь – 1,8га; емкость – 0,4тыс.тонн; заполнение – 25%;

- х.Кустоватов, 0,5км на юго-запад от ул.Пролетарская; площадь – 0,2га; емкость – 0,1тыс.тонн; заполнение – 28%.

Вывоз мусора от населения и организаций производится самовывозом и по договорам с КФХ (крестьянские (фермерские) хозяйства). Транспортные средства, осуществляющие сбор и вывоз ТБО, КФХ выделяются по мере необходимости, в достаточном  количестве.

Проектное предложение

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территорий хуторов с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме: на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается -3%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 27

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 1590 | 0,450 | 1,1 | 715,5/ 1749 |  |  |
| Расчетный срок 2030г. | 1642 | 0,813 | 1,99 | 1335/ 3267,6 | 867,75/ 2124 | 354 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

Санитарная зона от жилой застройки до существующих мест для размещения объектов коммунального хозяйства (свалки) на территории поселения не соответствует нормативным показателям. В данном проекте предлагается закрытие свалок и рекультивация земель.

Проектом предлагается устройство полигона ТБО на новом участке - в 1167м на север от жилой застройки х. Зазерский.

Общую проектную вместимость полигонов (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигонов.

,

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

Таким образом, необходимая площадь для размещения полигонов составляет 0,41га.

Полигон будет действовать до открытия межмуниципального полигона в Тацинском с.п. (приблизительно – 2013 г.), в дальнейшем  предполагается его закрытие и рекультивация нарушенных земель.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется создание  мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий

Существующее положение

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение

В Зазерском сельском поселении  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя   уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг. В среднем количество смета на текущий момент составит 800 тонн, на расчетный срок  4810 тонн.

Смёт вывозится на полигон ТБО и может использоваться для изоляции слоёв насыпи ТБО.

4.11 Инженерная инфраструктура

Комплексный анализ и оценка современного состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

Водоснабжение.

Централизованными системами водоснабжения в Зазерском сельском поселении оборудованы хутора Зазерский, Араканцев, Дымков, Кухтачев.

Источником водоснабжения хуторов являются артезианские скважины, расположенные на территории населенных пунктов, из которых вода по разводящим трубопроводам подается потребителю. В скважинах установлены артезианские насосы производительностью 6 м3/час.

По информации представленной администрацией сельского поселения качество воды, подаваемой в системы водоснабжения поселения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксплуатацией систем водоснабжения поселения занимается  ООО «Стандарт». Лицензия на право пользования недрами не оформлялась. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторах являются водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводных сетях установлены   водонапорные  башни объемом баков 15 м3. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Водопроводные сооружения  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Обеспеченность населения водой внутридомовым водоснабжением в среднем по поселению составляет 9%. Остальное население в хуторах имеющих централизованные системы водопровода обеспечивается водой из индивидуальных дворовых колодцев.

Водоснабжение хутора Кустоватов осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев в связи с отсутствием в хуторе централизованной системы водоснабжения.

Долгосрочной целевой программой «Развитие коммунального хозяйства на территории Зазерского сельского поселения» на 2010 – 2013 годы» предусмотрены мероприятия по частичному капитальному ремонту водопроводных сетей в хуторах Зазерский и Араканцев .

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице 28:

Таблица 28

| Населенный пункт | Водозаборные скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чество, шт | произво-дитель-ность, м3/час | коли-чество, шт | Объем бака , м3 | протя-жен-ность, км | степень износа, % |
| х.Зазерский | 5 | 6 | 5 | 15 | 5,1 | 87 |
| х.Араканцев | 1 | 6 | 2 | 15 | 2,0 | 87 |
| х.Дымков | 1 | 6 | 1 | 15 | 1,3 | 87 |
| х.Кухтачев | 1 | 6 | 1 | 15 | 0,4 | 87 |
| Итого: | 9 |  | 9 |  | 8,8 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице 29:

Таблица 29

| Населенный пункт | Количество присоединенных абонентов | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  | улич- ные колон -ки | дворо- вые колон- ки | вводы в дом | поднято воды | реализовано воды |
|  |  |  |  | тыс.м3/ год | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут |
| х.Зазерский | 4 | 42 | 93 | 12,7 | 34,0 | 8,3 | 23,0 |
| х.Араканцев | 6 | 33 | 35 | 9,1 | 25,0 | 7,7 | 21,0 |
| х.Дымков | 1 | 12 | 12 | 2,8 | 8,0 | 2,5 | 7,0 |
| х.Кухтачев | 1 | 5 | - | 0,8 | 2,0 | 0,3 | 1,0 |
| Итого: | 12 | 92 | 140 | 25,4 | 69,0 | 18,8 | 52,0 |

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя   из централизованных систем водоснабжения составляет:

- х.Зазерский – 31 л/сут;

- х.Араканцев – 50 л/сут;

- х.Дымков – 38 л/сут;

- х.Кухтачев – 10 л/сут.

Водоотведение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Газо – и теплоснабжение.

На момент разработки генерального плана газоснабжение в сельском поселении отсутствует.  Отопление жилого фонда осуществляется  от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Отопление школ, детских садов, ДК и т.п. осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

Электроснабжение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Зазерского сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ «Кустоватовская»  филиала ОАО «МРСК  Юга» - «Ростовэнерго». От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Тацинское УЭС СВЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние.   Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлена в таблице 30:

Таблица 30

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 кВ «Кустоватовская» | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 26,25 | 0,5 | 25,75 | 23,94 | открыт |

По сведениям, представленным администрацией сельского поселения, потребление электрической энергии в поселении за 2008 год составило 4,588 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды – 4,096 млн.кВт.час.

Системы связи.

Телефонная связь.

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах поселения функционирует одна автоматическая телефонная станция. Станция имееет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры станции представлены в таблице 31:

Таблица 31

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Зазерский | Протон ССС | 145 | 137 | 8,6 |
| х.Арканцев | Протон ССС | 85 | 49 | 11,5 |
| Итого: |  | 230 | 188 |  |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в поселении ниже показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС в границах хутора проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет. Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения мобильная связь отсутствует.

Телевидение.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, Россия 2, Россия К. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в хуторах Араканцев по улице 70 лет Октября,44 и Зазерский по ул.Центральной,48. Отделения обслуживаются Белокалитвинским  почтамтом.

Отделения почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

Проектная организация территории.

Настоящий раздел проекта генерального плана Зазерского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

Таблица 32

| Населенный пункт | Население, чел. |
| --- | --- |
|  | Существующее | Расчетный срок | Прирост населения |
| х.Зазерский | 739 | 771 | 32 |
| х.Араканцев | 424 | 444 | 20 |
| х.Дымков | 185 | 185 | - |
| х.Кустоватов | 135 | 137 | 2 |
| х.Кухтачев | 105 | 105 | - |
| Итого по поселению: | 1590 | 1642 | 54 |

Данные по жилищному фонду:

Таблица 33

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |
| --- | --- |
|  | Существующий | Расчетный срок |
| х.Зазерский |
| Жилые дома усадебного типа | 8,99 | 10,0 |
| х.Араканцев |
| Жилые дома усадебного типа | 5,77 | 6,48 |
| х.Дымков |
| Жилые дома усадебного типа | 2,18 | 2,41 |
| х.Кустоватов |
| Жилые дома усадебного типа | 1,76 | 1,92 |
| х.Кухтачев |
| Жилые дома усадебного типа | 1,3 | 1,4 |
| Итого по поселению: | 20,0 | 22,21 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 год.

2. Схема территориального планирования Тацинского района, Том 8,раздел 2, выполненная в составе схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации ОАО «НИИПГградостроительства г.Санкт-Петербург в 2008 году.

3. Материалы, предоставленные администрациями Тацинского района и Зазерского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а так же информация, полученная в результате натурных обследований.

4.  Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

5. Долгосрочная целевая программа «Развитие коммунального хозяйства на территории Зазерского сельского поселения» на 2010 – 2013 годы».

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения.

При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение будут оборудованы вводами в здания.

Водоснабжение.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам, на расчетный срок, сведены в таблицу 34:

Таблица 34

| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| х.Зазерский | 160,70 | 771 | 123,0 | 53,0 | 12,0 | 12,0 | 200,0 |
| х.Араканцев | « | 444 | 71,0 | 31,0 | 7,0 | 7,0 | 116,0 |
| х.Дымков | « | 185 | 30,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 48,0 |
| х.Кустоватов | « | 137 | 22,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 35,0 |
| х. х.Дымков | « | 105 | 16,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 25,0 |
| Итого по поселению: | 1642 | 262,0 | 112,0 | 25,0 | 25,0 | 424,0 |

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения, уменьшения потерь воды в системах водоснабжения хуторов, генеральным планом предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Выполнение разведочных работ в пределах территорий населенных пунктов поселения с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод и проведением государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

2. Проведение в хуторах Зазерский, Араканцев, Дымков, Кухтачев работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения и прокладке водопроводных сетей по новым направлениям, с устройством вводов в дома,   с кольцеванием сетей и установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.  При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

3. Замена водонапорных башен и глубинных насосов в артезианских скважинах, строительство новых артезианских скважин в хуторах Араканцев, Дымков, Кухтачев.

4. Строительство дополнительных водонапорных башен в хуторах Араканцев, Дымков, Кухтачев, Зазерский.

Производительность глубинных насосов а так же объем баков водонапорных башен и высота ствола определяются на последующих стадиях проектирования.

5. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Кустоватов в составе двух артезианских скважин и водонапорных башен. В баке водонапорной башни, кроме аварийного запаса, должен храниться  противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.  Объем баков водонапорной башни и высота ствола определяются на последующих стадиях проектирования.

6. Установка в системах водоснабжения населенных пунктов электролизного оборудования для обеззараживания воды.

7. Выполнение работ по оборудованию зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для всех населенных пунктов поселения ,после утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам, на расчетный срок, приведены в таблице 35:

Таблица 35

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| х.Зазерский | 160 | 771 | 123,0 | 12,0 | 12,0 | 147,0 |
| х.Араканцев | « | 444 | 71,0 | 7,0 | 7,0 | 85,0 |
| х.Дымков | « | 185 | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 |
| х.Кустоватов | « | 137 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 26,0 |
| х.Кухтачев | « | 105 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 18,0 |
| Итого по поселению: | 1642 | 262,0 | 25,0 | 25,0 | 312,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реку Кагальник. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих хуторах:

- хутор Зазерский - 1 ЛОС в южной части хутора;

- хутор Араканцев – 2 ЛОС в центральной и западной частях хутора;

- хутор Дымков – 1 ЛОС в южной части хутора;

- хутор Кустоватов - 1 ЛОС в восточной части хутора;

- хутор Кухтачев – 1 ЛОС в восточной части хутора.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо – и теплоснабжение.

Проектом генерального плана, предлагается выполнить 100% газификацию всех хуторов сельского поселения в течение расчетного срока реализации генерального плана..

Газификацию хуторов поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.)

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в таблице 36:

Таблица 36

| Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3/час |
| --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| х.Зазерский |
| 195,4 | 833,8 | 720,4 | 1749,6 | 109 | 434 | 360 | 903 |
| х.Араканцев |
| 120,0 | 512,1 | - | 632,1 | 67 | 267 | - | 334 |
| х.Дымков |
| 48,9 | 208,7 | - | 257,6 | 27 | 109 | - | 136 |
| х.Кустоватов |
| 36,3 | 154,9 | - | 191,2 | 20 | 81 | - | 101 |
| х.Кухтачев |
| 31,0 | 132,3 | - | 163,3 | 17 | 69 | - | 86 |
| Итого: |
| 431,6 | 1841,8 | 720,4 | 2993,8 | 240 | 960 | 360 | 1560 |

Учитывая, что прогнозируемая численность населения и планируемый объем строительства жилья, на расчетный срок незначительно превышают существующие показатели по поселению, расчет потребления газа в проекте не выполнялся, а прогнозируемый годовой расход газа принят в соответствии с показателями, определенными расчетной схемой ОАО «Гипрониигаз».

Газоснабжение населенных пунктов поселения предлагается выполнить по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории давлением до 0,6 МПа от ГРС Тацинская с ответвлением трубопроводов к каждому населенному пункту поселения и установкой в каждом населенном пункте ГГРП.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана не значительное увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице 37:

Таблица 37

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| х.Зазерский | 1,0 | 15,0 х 1,3* | 20,0 |
| х.Араканцев | 0,71 | « | 14,0 |
| х.Дымков | 0,23 | « | 4,0 |
| х.Кустоватов | 0,16 | « | 2,0 |
| х.Кухтачев | 0,1 | « | 1,0 |
| Итого: |  |  | 41,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 53,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 45,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ

Системы связи.

Проектом предлагается  полная модернизация всех АТС с заменой аналогового оборудования на цифровое, что позволит повысить качество связи и расширить объем предоставляемых дополнительных услуг;

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь.

В целях развития почтовой связи на территории района, предлагается выполнение следующих мероприятий:

- оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

- проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

5.Охрана окружающей среды

Зазерское сельское поселение расположено в восточной части Тацинского района.

Общая площадь территории – 28318га.

Существующее население – 1590 человек.

По инженерно-геологическим условиям территория поселения расположена на водоразделе реки  Кагальник.

Водораздел расчленен балками: Лубяной, Игнаткина, Прямой, Араканцев, Вязовая, Нижняя Осиновая, Матвеева, Борисова, Кустоватой.

Из минерально-сырьевых ресурсов в границах Зазерского поселения ничего нет.

По численности населения здесь наблюдалась отрицательная динамика с 2005 по 2009 г.г., а с 2009 – 2010 г.г. численность незначительно увеличилась.

В поселении нет промышленных предприятий и предприятий строительной индустрии.

Главным направлением развития народного хозяйства является сельское хозяйство.

По трудовым ресурсам на 01.01.2010  следующие показатели:

Существующее население – 1590 чел.

При рассмотрении населения по возрастным группам в динамике  прослеживается значительное снижение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного и возрастание группы лиц старше трудоспособного.

На территории поселения действуют 41 крестьянско-фермерское хозяйство, СПК «Надежда».

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 18464,1 га. На этих землях выращивают зерновые и технические культуры.

Существующая инженерная инфраструктура:

- Водоснабжение. Централизованными системами водоснабжения оборудованы  хутора Зазерский, Араканцев, Дымков,Кухтачев.Водоснабжение хутора Кустоватов осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев.

- Водоотведение. В настоящее время сети хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют.

- Газоснабжения на момент разработки генерального плана нет. Отопление школ, детских садов, ДК и т.п. осуществляется от угольных топочных.

- Электроснабжение. Сверхнормативный износ электрических сетей приводит к потерям электроэнергии и продолжительности перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

- Системы связи. На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком».

На территории поселения мобильная связь отсутствует.

- Телевидение. Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%.

Социальная инфраструктура наиболее полно представлена в двух хуторах: х. Зазерский и х. Араканцев.

В х. Зазерском находится общеобразовательная школа на 128 учащихся, детский сад  на 23 места, Дом культуры  с  библиотекой и книжным фондом 11089 экз., фельдшерско-акушерский пункт, почта. На территории хутора размещаются 3 отдельно стоящих магазина.

В х. Араканцев  – начальная школа на 17 учащихся,

детский сад на 23 места, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, один магазин, почта.

В х. Кустоватов – сельский клуб,  магазины.

В х. Кухтачев – сельский клуб, магазины.

Оценка состояния компонентов окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с непрерывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др.

Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Район проектирования испытывает воздействие воздушных масс, различных по происхождению и своим физическим свойствам: холодного арктического воздуха, морского атлантического, а также нередки вторжения континентального воздуха из Казахстана, тропический воздух со средиземного бассейна и Ирана. Все воздушные массы, приходящие на территорию в значительной мере трансформированы в континентальные под воздействием подстилающей поверхности. Повторяемость континентального воздуха составляет  летом  60-70%,  зимой 80% и более.

В соответствии с СаНПиН 2.1.6.575-96, по средним значениям метеопараметров Тацинский район Ростовской области относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Континентальный район, что существенно сказывается на условиях переноса и рассеивания промышленных выбросов от низких холодных источников и санитарно-гигиенического состояния атмосферного воздуха. Средние годовые климатические параметры для зоны с повышенным ПЗА представлены в таблице 36. Здесь имеют место: приземные инверсии с различной интенсивностью, застой атмосферного воздуха и непродолжительные туманы.

Таблица  38

Аэроклиматические характеристики воздушного бассейна

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) |  |  |
| приземные инверсии: |  | 30-45 |
| повторяемость | % |  |
| мощность инверсионного слоя | км | 0,3-0,6 |
| интенсивность инверсионного слоя | оС | 2-6 |
| повторяемость скоростей ветра 0-1м/с |  | 20-40 |
| повторяемость непрерывно подряд дней застоя воздуха | дней | 8-18 |
| высота слоя перемещения | км | 0,7-1,0 |
| продолжительность тумана | час | 79 |

На территории Зазерского с.п. основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт.

На состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах негативное влияние оказывают выбросы бытовых печей индивидуальной жилой застройки, где в качестве топлива используется уголь и газовые печи на баллонном газе.

Отопление школ, детских садов, ДК, ФАПов и т. п. осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

Перевод использующих в качестве топлива уголь котельных и бытовых печей с твердого топлива на газообразное позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Согласно  Специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской  федерации, вредных (загрязняющих) веществ» введение в действие технических нормативов  выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

- экологического класса 2 – с даты вступления в силу настоящего регламента;

- экологического класса 3 – с 1 января 2008 г.;

- экологического  класса 4 – с 1 января 2010 г.;

- экологического класса 5 – с  1 января 2014 г.

В настоящее время 60% отечественного автопарка соответствует лишь требованиям Евро-1, еще примерно треть – экологического класса 2 и 3 (Евро -2 и Евро-3), на долю же экологического класса 4 (Евро-4) пока приходится лишь десятая часть всех российских автомобилей.

Выводы

Основными источниками загрязнения воздуха  в  Зазерском сельском поселении Тацинского района являются автотранспорт, железнодорожный транспорт, выбросы от бытовых печей, использующих в качестве топлива уголь  и угольных топочных, котельных, недостаточный объем зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности).

Водные ресурсы

В Зазерском  сельском поселении  расположена река Кагальник.

В многочисленных балках: Араканцева, Игнаткина, Борисова, Прямой, Лубяной -  были сооружены пруды, в большей части этих балок есть постоянные водостоки за счет родников. Вода в прудах пресная, она пригодна для орошения и водопоя.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды населения намечены дополнительные водозаборные скважины. Для этого нужны разведочные работы на участке недр и подсчет эксплуатационных запасов подземных вод.

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются  антропогенному  воздействию  с  различной степенью  интенсивности.

Выводы:

Основным  источником  поступления загрязняющих веществ в  водные  объекты  является время выпадения интенсивных дождей, отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации.

Мероприятия по охране водной среды можно разделить на два направления:

1. благоустройство территории;

2.1 организация централизованной системы  хозяйственно-бытовой канализации в индивидуальной жилой застройке и строительство очистных сооружений канализации;

2.2 организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации.

Проектируемые рекреационные территории спортивно-оздоровительного назначения

Благоустройство прибрежной территории

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов балочных в хуторах и прилегающих территорий:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне, совмещенной с прибрежными защитными полосами;

- очистка русел прудов от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

В генеральном плане   Зазерского с. п.  Тацинского района предусматриваются  мероприятия  по  установке  блочно-модульных локальных очистных  сооружений канализации (ЛОС) с полным циклом механической и биологической  очистке бытовых стоков.

Размещение ЛОС в каждом населенном пункте.

Для очистки дождевых стоков с территорий при выпуске их в приемники, проектом предусматривается ливневая канализация. Это открытая система водоотвода поверхностных вод с устройством сооружений механической очистки в виде отстойников, аккумулирующих емкостей.

Почвы

Характеристики почв.

Почвы в основном - черноземы южные среднемощные, слабосолонцоватые, слабосмытые. А также присутствуют недоразвитые дерновые каменистые щебеночные  почвы, черноземы южные слабосмытые, черноземы террасовые местами слабосолончаковые, почвенные комплексы: аллювиальных луговых почв и солонцов луговых;  чернозёмовидные супеси среднемощные и мощные.

Основным  источником загрязнения почв территории  тяжелыми металлами и углеводородами служит железнодорожный  и автомобильный транспорт, предприятия. Загрязняющие вещества – (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк, углеводороды и др.) поступают в почву опосредованно, через загрязнения воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям. Процессы самоочищения среды, о которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены  вдоль автодорог.

Непосредственное  загрязнение почв  вследствие  разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории предприятий, автостоянках и других объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления.

Выводы

Основные загрязнения почв происходит вдоль автомобильных и железных дорог, в районе  свалок твердых бытовых отходов, а также на территории  предприятий сельскохозяйственного производства.

Мероприятия

Предусматриваются мероприятия  по созданию полигонов ТБО около каждого населенного пункта.

Электромагнитная обстановка

Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения предающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами  Роспотребнадзора.

Радиационная  обстановка

Действует стратегия радиационной защиты населения, обеспеченность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения – техногенные и природные.

По данным СЭС в Тацинском с.п. составляет 10-14мР/час.

Шумовая обстановка

Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степени воздействия является акустический шум за счет  улиц с интенсивным движением.   Основными  источниками шума в Зазерском с.п. являются автомобильный.

Уровни шума  на улицах и прилегающей территориях зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, состояния дорожного полотна, наличия санитарно-защитных зеленых насаждений.

Градоэкологические  мероприятия

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Зазерского сельского поселения  направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Раздел «Охрана окружающей  среды» выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. От 05.02. 2007 г.);

- Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52 –ФЗ» (ред. от  30.12.2006 г.);

- Водный кодекс  РФ от 03.07.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Градостроительный кодекс  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ ( ред. от 29.12.2006)

- Земельный кодекс  РФ  от 25.10.01. г. №136-ФЗ (ред. от 10.05.2007);

- Федеральный закон « Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. №96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. №89-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ  (ред. от 18.12.2006 г.).

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение  приоритетных вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К числу приоритетных задач, направленных на решение проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, относятся:

- обеспечение гармоничного развития физических и духовных сил, здоровья, высокого уровня трудоспособности и длительной активной жизни граждан

- снижение заболеваемости и смертности населения, сокращение инвалидности;

- обеспечение высокого уровня комфортности проживания населения и др.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой  и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития района.

Предложения по градостроительному развитию базируется на анализе предыдущей проектной документации, комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты  градостроительной деятельности.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Снижение сверхнормативного уровня шума достигается  при  использовании в строительстве  шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки.

Согласно действующему законодательству не допускается размещение жилой застройки и садоводств в санитарно-защитных зонах предприятий и иных объектов. Предлагается возможность сокращения санитарно-защитных  зон предприятий за счет внедрения новейших технологий или перепрофилирование предприятий с  уменьшением класса опасности.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в таблице 39.

Таблица 39

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| № | Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атмосферный воздух | - внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; - разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях; - производить мониторинг за состоянием атмосферного воздуха и установку стационарных и передвижных постов за соблюдение выбросов в атмосферу вредных веществ; - проектом предлагается выполнить 100% газификацию всех населенных пунктов. - организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; - создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III); - сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам Зазерского поселения. |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | - по проекту - создание централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС), доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей.ЛОС проектируются во всех н. п.: х. Зазерский – 1 ЛОС, х. Араканцев - 2 ЛОС, х. Дымков – 1 ЛОС, х. Кустоватов – 1 ЛОС, х. Кухтачев – 1 ЛОС; - строительство ливневой канализации с очистными сооружениями: х. Араканцев – 4 сооружения, х. Дымков -1 сооружение, х. Зазерский – 3 сооружения, х. Кустоватов – 2 сооружения, х. Кухтачев – 2 сооружения; - благоустройство и расчистка русел четырех прудов; - организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; - проектом предлагается централизованная система водоснабжения во всех населенных пунктах поселения, что дает возможность обеспечить населения качественной водой в необходимых количествах; - рациональное использование водных ресурсов; - предотвращение загрязнения водоемов; - соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов; - действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. |
| 3 | Почвы | - контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений; - территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта, На территории поселения существует сибиреязвенное захоронение площадью 0,06га – 5км на юго-восток от х. Зазерский; - новый скотомогильник площадью 0.06га; - утилизация и захоронение отходов производства и потребления. Проектом предлагается полигон ТБО на севере от х. Зазерский площадью 0.41га; - создания вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос; - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов. |
| 4 | Отходы производства и потребления | - обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытье и дезинфекцию мусоросборочных контейнеров и ящиков |

В результате  реализации запланированных  планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения    территории поселения и улучшение условий проживания  населения в пределах расчетного срока Генерального плана.

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и

памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

Перечень памятников археологии регионального значения (состоящих на государственной охране), расположенных на территории Зазерского сельского поселения Тацинского района Ростовской области отражен в таблице 36.

Таблица 36

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Зазерского  сельского поселения.

| № | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наледия | Местонахождение объекта археологического наледия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Курганная группа «Прямой» (2 кургана) | В 1,5 км к северо-востоку от северной окраины н.п. Араканцев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550 |
| 2 | 21 | Курганная группа «Дымков II» (3 кургана) | В 0,8 км к югу от южной окраины н.п. Дымков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 551 |
| 3 | 32 | Курган «Зазерский II» | В 1 км к востоку от юго-восточной окраины н.п. Зазерский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 552 |
| 4 | 33 | Курганная группа «Денисовский» (5 курганов) | В 2,5 км к северу от северной окраины н.п. Зазерский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 553 |
| 5 | 34 | Курганная группа «Дымков» ( 2 кургана) | В 2,7 км к юго-востоку от юго-восточной окраины н.п. Зазерский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 554 |
| 6 | 35 | Курганная группа «Зазерский I» (4 кургана) | В 0,3 км к западу от западной окраины н.п. Зазерский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 555 |
| 7 | 61 | Курган «Кустоватый I» | В 4 км к западу от северной окраины н.п. Кустоватый | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 556 |
| 8 | 62 | Курган «Кустоватый II» (2 кургана) | В 0,8 км к северо-западу от северной окраины н.п. Кустоватый | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 557 |
| 9 | 63 | Курганная группа «Кухтачи I» (2 кургана) | В 0,5 км к западу от юго-западной окраины н.п. Кухтачи | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 558 |
| 10 | 64 | Курганная группа «Кухтачи II» (2 кургана) | В 2 км к западу от северо-западной окраины н.п. Кухтачи | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 559 |
| 11 | 122 | Курганная группа «Вязовый» (3 кургана) | В 3,5 км к югу от южной окраины н.п. Фоминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 560 |

Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными  на территории Зазерского сельского поселения

объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Зазерского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Зазерского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Зазерского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Зазерского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Зазерского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).

- Основные технико-экономические показатели

проекта генерального плана

| №п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Территории |
| Категория земель Зазерскому с.п. по целевому назначению |
| 1. | Территория сельского поселения, всего | га | 28318 | 28318 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 27808,24 | 27811,77 |
| 1.2. | земли населенных пунктов | га | 406 | 406 |
| 1.3. | земли промышленности | га | - | - |
| 1.4. | земли транспорта | га | 25 | 25 |
| 1.5. | земли специального назначения | га | 8,76 | 5,23 |
| 1.6. | земли лесного фонда | га | - | - |
| 1.7. | земли водного фонда | га | 70 | 70 |
| 2. | Земли населенных пунктов - всего | га | 406 | 406 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | жилая зона | га | 189,1 | 250,8 |
| 2.2. | общественно-деловая зона | га | 7,75 | 10,5 |
| 2.3. | производственная и коммунально-складская зона | га | - | 2,7 |
| 2.4. | зона общего пользования (рекреационная зона) | га | 14,9 | 18,4 |
| 2.5. | зона транспорта, связи, инженерных сооружений | га | 27,17 | 95,5 |
| 2.6. | зона специального назначения | га | - | 0,3 |
| 2.7. | иные территориальные зоны | га | 167,08 | 27,8 |
| II. Население |
| 1. | Численность населения, всего | тыс. чел. | 1590 | 1642 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Х. Зазерский | тыс. чел. | 739 | 771 |
| 1.2. | Х. Араканцев | тыс. чел. | 424 | 444 |
| 1.3. | Х. Дымков | тыс. чел. | 185 | 185 |
| 1.4. | Х. Кустоватов | тыс. чел. | 137 | 137 |
| 1.5. | Х. Кухтачев | тыс. чел. | 105 | 105 |

| III. Жилищное строительство |
| --- |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ. площади | 20 | 22,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, новое строительство на территории существующей жилой застройки | тыс.м2 | - | 1,27 |
| 1.2. | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс.м2 | 20 | 22,21 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 20 | 20 |
| 3. | Новое строительство, всего | тыс.м2 | - | 0,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | в жилых домах усадебного типа | тыс.м2 | - | 0,94 |
| 4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 12,6 | 13,5 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 1. | Территории плоскостных спортивных сооружений | га | 2,1 | 3,35 |
| 2. | Спортивные залы | кол-во | 2 | 2 |
| 3. | Специализированный дом-интернат | штук | - | 1 |
| 4. | ФАП | штук | 2 | 2 |
| 5. | Учреждения культуры и искусства (ДК и СК) | кол-во | 4 | 4 |
| 6. | Библиотека | тыс.экз. | 20,601 | 20,601 |
| 7. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 210 | 210 |
| 8. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 390 | 390 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Дорога федерального значения | км | - | - |
| 2. | Дорога межмуниципального значения | км | 8,6 | 8,6 |
| 3. | Дороги местного значения | км | 16,4 | 16,9 |
| 4. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 22,5 | 34,1 |
| 5. | Общая плотность улично-дорожной сети | км/кв.км. | 5,5 | 8,3 |
| 6. | Уровень автомобилизации населения (на 1000 жителей) | ед. | 206 | 350 |
| 7. | Количество легковых автомобилей в поселении | ед. | 328 | 575 |

| VI. Инженерная инфраструктура |
| --- |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1. | Водопотребление из централизованной системы водоснабжения | тыс.м3/сут. | 0,052 | 0,424 |
| 1.2. | Среднесуточное потребление воды на 1 человека, | л/сут | 32 | 258 |
|  | в том числе, на хозяйственно-бытовые нужды |  |  | 160 |
| 2. | Канализация |
| 2.1. | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс.м3/сут. | - | 0,312 |
|  | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | 6 |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1. | Потребление электроэнергии, | млн.кВтч/ год | 4,558 | 5,50 |
| 3.2. | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС 35/10 кВ «Пустоватовская» |  |
| 4. | Газоснабжение |
| 4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 100 |
| 4.1. | Прогнозируемое потребление газа | млн.м3/год | - | 2,994 |
| 4.2. | Источники подачи газа |  | ГРС Тацинская |
| 5. | Связь |
| 5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 5.2. | Обеспеченность населения те-лефонной связью общего пользования | всего номеров | 137 | 230 |
| 5.3. | Количество отделений почто-вой связи | ед. | 2 | 2 |
| VII. Благоустройство и санитарная очистка территории |
| 1. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 1.1. | Организация водостоков |  |  |  |
| 1.1.1. | Сооружения механической очистки сточных вод (отстойники) | Ед. | - | 12 |
| 2. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 2.1. | Объем бытовых отходов | т/м2 | 715,5/1749 | 1335/3267,6 |
| 2.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Ед. | - | 1 |
| 2.3. | Общая площадь свалок | га | 3 | - |
| 2.3.1. | в том числе стихийных | га | - | - |
| 3. | Кладбища | Кол. | 5 | 6 |
| 4. | Скотомогильники | Кол. | 1 | 2 |

Правовая база, используемая при разработке

проектной документации

Реализация генерального плана Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

Федеральный закон РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.  №52-Ф3

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

Федеральный закон «О введении водного кодека» от 3 июня 2006 г.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Указом об утверждении «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», подписанный президентом РФ Д. Медведевым от 1 февраля 2010 года.

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 436-ЗС

Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 г. № 19-ЗС

Областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

Областной закон «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51

Областной закон РО от 20.11.2006 г. № 582-ЗС «Об областном бюджете на 2007 год»;

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»;

Постановление  Администрации Тацинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области « Об утверждении Положения о документах территориального планирования муниципального образования « Тацинское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области» от 29 октября 2007 г. №73

# Text boxes

| № п.п | Годы | Численность населения, чел. | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естествен-ный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Миграци-онный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2006 | 1594 | 14 | 17 | -3 | -1 | -4 |
| 2 | 2007 | 1590 | 17 | 25 | -8 | +27 | +19 |
| 3 | 2008 | 1609 | 12 | 17 | -5 | -8 | -13 |
| 4 | 2009 | 1596 | 12 | 14 | -2 | -4 | -6 |
| 5 | 2010 | 1590 | 16 | 16 | 0 | +8 | +8 |
| 6 | Итого: | -18 | +22 | +4 |

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем совокупного производства: | 114634 | 98055 | 118813 |
| Объем промышлен. производства: | - | - | - |
| Объем с-х производства: | 114634 | 98055 | 118813 |
| Инвестиции в основной капитал всего: | 59132 | 32077 | 9430 |
| Количество коммерч. предприятий: | - | - | - |
| Количество предпр. малого бизнеса (ИП, КФХ и т.п.): | 48 | 48 | 48 |
| Количество произведенной с-х продукции (тыс. т): | 24,61 | 26,21 | 18,56 |
| Зерновые (тыс. т): | 20,9 | 19,57 | 16,34 |
| пшеница | 18,19 | 18,30 | 16,34 |
| ячмень | 2,34 | 1,27 | - |
| просо | 0,37 | - | - |
| кукуруза | - | - | - |
| Технические культуры (тыс. т): | 3,71 | 6,64 | 2,22 |
| подсолнечник | 1,77 | 4,48 | 0,09 |
| горчица | - | 0,28 | 0,63 |
| лен | 1,94 | 1,88 | 1,50 |
| Кормовые культуры (тыс. т) | - | - | - |
| Поголовье скота (голов): | 4005 | 3954 | 3449 |
| КРС | 1050 | 1250 | 1384 |
| Свиньи | 2700 | 2500 | 1621 |
| Овцы и козы | 250 | 200 | 440 |
| Лошади | 5 | 4 | 4 |
| Птицы | 9000 | 11200 | 10200 |
| Продукция животноводства: | - | - | - |
| Мясо (т) | - | - | - |
| Молоко (т) | - | - | - |
| Шерсть (т) | - | - | - |
| Яйца (тыс. шт.) | - | - | - |

|  | Современное состояние | Необходимая вместимость на расчетный срок | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 2,1 | 1,5 | 3,35 |  |
| Спортивный зал м2 площади пола зала | 250 | 94,7 | 250 | При школах |